## Slide 1
SCHUNK RAPIDO
Werkzeugloser, voll automatisierbarer Backen-Schnellwechsel

## Slide 2: Von der Werkstatt zum Global Player
Produktbereich Spannbacken
Produktbereich Stationäre Spannsysteme
Nutzentrenntechnik
Greifer für den kollaborativen Betrieb
Produktbereich Drehfutter
Produktbereich Greifsysteme
1945
1983
1994
2016
1966
1988
2013
2017
iTENDO –
Erster intelligenter Werkzeughalter
2018
Friedrich Schunk gründet seine mechanische Werkstatt
2022
24 V-Technologie neuer Standard in der Montageautomation
Schnellwechsel
System Rapido

## Slide 3: RAPIDO Schnellwechsel – verschiedene Optionen
RAPIDO - Retrofit
Drehfutter mit RAPIDO Schnittstelle
RAPIDO - automatisiert

## Slide 4: Manueller Spannbackenwechsel mit RAPIDO Retrofit
1
2
3
4
Betätigungspin drücken,
um Wechseleinsatz zu entriegeln
Wechseleinsätze
abziehen
Reinigen der Schnittstellen
mittels Druckluft
Wechseleinsätze werkzeuglos
einwechseln
RAPIDO - Retrofit

## Slide 5: Funktion und Anwendung – RAPIDO Retrofit
Für Innenspannung, Spanneinsatz um 180° gedreht auf die Trägerbacke setzen.
Wechseleinsatz wird auf
die Trägerbacke aufgesetzt und nach hinten geschoben. Mittels Haken und RAPIDO Pin ist er fixiert.
Die RAPIDO Trägerbacke wird in beliebiger Spannstellung auf Futter mit spitzverzahnter Grundbacke montiert.
Durch Betätigen des Rapido Betätigungsbolzen gleitet der RAPIDO-Pin in der Mitte der Trägerbacke nach unten und entriegelt den Spanneinsatz. Der Wechseleinsatz kann abgehoben werden.

## Slide 6: RAPIDO – Schnellwechsel aus dem Baukasten
Rohteil-Spannung
Trägerbacke
RAPIDO – Retrofit
(mit Trägerbacke)
Drehfutter mit RAPIDO Schnittstelle
RAPIDO - automatisiert
niedrig
hoch
Wechseleinsatz (Rohling)
Wechseleinsatz (bearbeitet)
Fertigteil-Spannung
Spanneinsatz UGE 20
RAPIDO, TV-Sonderbacken, 03.05.2022

## Slide 7: RAPIDO – Spannbacken-Schnellwechsel
Kundenvorteile und Nutzen
Erhebliche Einsparung von Rüstkosten durch schnellen Wechsel (50 Sec. max.)
Optional Nachrüstbar an vorhandenem konventionellem Spannfutter
Wechselwiederholgenauigkeit ≤ 0,02 mm
kurzfristige Amortisation der Investitionen
Vorhandene Spannbacken können bei Bedarf weiterhin verwendet werden (Retrofit)
Manuell werkzeuglos oder voll automatisierbar
Außen- UND Innen-Spannung

## Slide 8
Drehfutter mit RAPIDO Schnittstelle
Spannfutter
NCF oder NCO
RAPIDO – Schnellwechsel manuell oder automatisiert
Aufnahme Spanneinsätze direkt (ohne Zwischenbacke)
Wechseleinsatz – Schnittstelle identisch! zur Retrofit Option

## Slide 9: RAPIDO – Spannbackenwechsel voll automatisiert
RAPIDO - automatisiert
Voll automatischer Spannbacken-Wechsel mit Hilfe eines Roboters möglich

## Slide 10: RAPIDO – Spannbacken-Schnellwechsel
Standardisiertes Portfolio / modulares System

## Slide 11: RAPIDO – Zubehör
Spanneinsatz UGE 20
aus Feinguß Id. Nr. 100013
aus Hartmetall Id. Nr. 10061494
Einreihig Id. Nr. 10035475
als Schneide Id. Nr. 1373220
Winkelstirnfräser für UGE 20 Aufnahme
Id. Nr. 0100015-1 (Hartmetall)
RotoRi Ausdrehring-Set
Größe “S” Id. Nr. 10061500
Größe “LX” Id. Nr. 10061502
Größe “XL” Id. Nr. 10061503
RFID-Chip
Ø 10mm x 4,5mm Id. Nr. 9905355
Ablageständer
auf Anfrage erhältlich
Für Modifikation zur Rohteilspannung
Für das Ausdrehen der Wechseleinsätze
Für die Lagerung / Aufbewahrung
Für Codierung / Identifikation

## Slide 12: Technische Daten – Trägerbacke / Wechseleinsatz
Bezeichnung | Id.Nr. | Größe | Ausführung | Bemerkung
Trägerbacke | 1445381 | 210/8" | 1/16"x90° | Einsatzgehärtet
Trägerbacke | 1435822 | 260/10" | 1/16"x90° | Einsatzgehärtet
Trägerbacke | 1452177 | 315/12" | 1/16"x90° | Einsatzgehärtet
Trägerbacke | 1448483 | 400/15" | 3/32"x90° | Einsatzgehärtet
Trägerbacke | 1452176 | 210/8" | 1,5x60° | Einsatzgehärtet
Trägerbacke | 1449746 | 260/10" | 1,5x60° | Einsatzgehärtet
Trägerbacke | 1452178 | 315/12" | 1,5x60° | Einsatzgehärtet
Trägerbacke | 1452181 | 400/15" | 1,5x60° | Einsatzgehärtet
Wechseleinsatz | 1499870 * | 210 | Höhe 40 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
Wechseleinsatz | 1499871 ** | 210 | Höhe 40 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
Wechseleinsatz | 1499866 | 260 | Höhe 50 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
Wechseleinsatz | 1499867 | 315 | Höhe 50 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
Wechseleinsatz | 1499868 | 400 | Höhe 65 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
Wechseleinsatz | 1499873 | 260 | Höhe 75 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
Wechseleinsatz | 1499874 | 315 | Höhe 80 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
Wechseleinsatz | 1499875 | 400 | Höhe 100 | Schnittstelle Induktiv gehärtet
alle Wechseleinsätze auch mit Chip und als kplt. vergütete Version erhältlich
* passt nur für A2 Ausführung / ** passt Nur für Nachrüstlösung
RAPIDO – Retrofit
(mit Trägerbacke)
Drehfutter mit RAPIDO Schnittstelle
RAPIDO - automatisiert

## Slide 13: Funktion und Anwendung
Futtergröße [mm] Trägerbacke | Version Wechseleinsatz | Spannbereich Außen ca. [mm] | Spannbereich Innen ca. [mm] | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Gewicht [kg] | Spannkraft max. [kN] | Drehzahl max. [1/min]
210 m (Id 1452176) z (Id 1445381) | niedrig (Id 1499871) | Ø 40 - 190 | Ø 110 – 280 | 96,6 | 40 | 40 | 20 | 4 | 80 | 3.200
260 m (Id 1449746) z (Id 1435822) | niedrig (Id 1499866) | Ø 60 - 240 | Ø 130 – 295 | 95 | 50 | 40 | 20 | 5 | 110 | 2.800
 | hoch (Id 1499873) |  |  | 95 | 50 | 60 | 40 | 7 |  | 
315 m (Id 1452178) z (Id 1452177) | niedrig (Id 1499867) | Ø 80 - 310 | Ø 155 – 350 | 113 | 50 | 50 | 30 | 7,2 | 130 | 2.300
 | hoch (Id 1499874) |  |  | 113 | 50 | 80 | 60 | 11 |  | 
400 m (Id 1452181) z (Id 1448483) | niedrig (Id 1499868) | Ø 100 - 400 | Ø 200 - 450 | 146 | 65 | 60 | 40 | 14 | 185 | 1.700
 | hoch (Id 1499875) |  |  | 146 | 65 | 100 | 80 | 23 |  | 
z=zöllig; m= metrisch
Spanndurchmesser/ Drehzahl / Spannkraft (gültig für Rapido Baukasten)
(die max. Drehzahlen und Spannkräfte dürfen nicht überschritten werden.)
(bei Sonderanfertigungen siehe Angebot/Genehmigungszeichnung)

## Slide 14: Technische Daten – Drehfutter
Drehfutter mit RAPIDO Schnittstelle
Bezeichnung | Id.Nr. | max. Spannkraft | max. Drehzahl
Rota NCF plus 2 215 | 1462572* | 85 kN | 4000 1/min
Rota NCF plus 2 260 | 1413180 | 110 kN | 3500 1/min
Rota NCF plus 2 315 | 1413181 | 130 kN | 3000 1/min
Rota NCF plus 2 400 | 1461522 | 187,5 kN | 2500 1/min
Rota NCO 210 | 1466884 | 85 kN | 3000 1/min
Rota NCO 260 | 1468265 | 110 kN | 2800 1/min
Rota NCO 315 | 1466911 | 130 kN | 2300 1/min
Rota NCO 400 | 1468266 | 185 kN | 1700 1/min
* Wechseleinsätze 210 passen

## Slide 15: Technische Daten – Greifereinheit
RAPIDO - automatisiert
Voll automatischer Spannbacken-Wechsel mit Hilfe eines Roboters möglich
Bezeichnung | Id.Nr. | Bestehend aus | Bemerkung
GEI Rapido-A2 215 | 1507341 | PGN+P, Betätigungszylinder, Greiferfinger, Lichttaster | ohne SWA
GEI Rapido-A2 260 | 1507343 | PGN+P, Betätigungszylinder, Greiferfinger, Lichttaster | ohne SWA
GEI Rapido-A2 315 | 1507344 | PGN+P, Betätigungszylinder, Greiferfinger, Lichttaster | ohne SWA
GEI Rapido-A2 400 | 1507346 | PGN+P, Betätigungszylinder, Greiferfinger, Lichttaster | ohne SWA

## Slide 16: RAPIDO – Ansprechpartner
Fabian Eißele
Markus Wimmer
Julian Jäggle
Josef Bischofberger
Florian Hübsch
Barbara Schick
RAPIDO – Retrofit
(mit Trägerbacke)
Drehfutter mit RAPIDO Schnittstelle
RAPIDO - automatisiert

## Slide 17
Markus Wimmer 03.2022