## Slide 1
RAPIDO-A2
SCHUNK automatisierter Backenschnellwechsel

## Slide 2: RAPIDO-A2
Warum automatisierter Backenwechsel?
Zeit
Varianten
Zeit
Nachfrage
Zeit
Globaler
Wettbewerb
Flexibilität, Steigerung der Produktivität und Effizienz

## Slide 3: RAPIDO-A2
Ihr Vorteil durch automatisierten Backenwechsel:
Steigerung der Produktivität dank höhere Ausbringung
Konstant hohe Qualität durch automatisierte Prozesse
Wettbewerbsfähigkeit durch maximale Flexibilität und kürzester Reaktionszeit
COMPETITVE ADVANTAGE

## Slide 4: RAPIDO-A2
Standard-Drehmaschine
Automationszelle mit Wechselgreifer
Backenablage und Werkstückbereitstellung
Reinigungskonzept für Backen und Schnittstellen
Integrationsbereitschaft, bzw. Integrator
Solide Bearbeitungsprozesse
Voraussetzungen für automatisierten Backenwechsel

## Slide 5: RAPIDO-A2
Automatisierter Backenwechsel

## Slide 6: RAPIDO-A2
Anordnung der Bauteile:
Drehfutter
Grundbacke
Aufsatzbacke Innenspannung/Außenspannung
Entriegelung Aufsatzbacke
3
4
2
1
Komponenten: Spannfutter
Innenspannung
Außenspannung

## Slide 7: RAPIDO-A2
Komponenten: Spannfutter
ROTA NCF plus mit integrierter RAPIDO-A2-Schnittstelle und Durchgangsbohrung
Mechanischer Druckbolzen
Mechanischer Verriegelungsbolzen

## Slide 8: RAPIDO-A2
Komponenten: Aufsatzbacke
Konen für Greifer
Grenzline max. zul. ausdrehen der Aufsatzbacke
Bohrung für RFID-Chip
Verriegelungs-bohrung
Späneschutz
Fläche für Kraftübertragung
Freimachung Einführhilfe
Passfläche
Auflagefläche

## Slide 9: RAPIDO-A2
Druckbolzen betätigen
Verriegelungsbolzen fährt ein
Druckbolzen nicht betätigen
Rückstellung durch Federkraft
Funktion: mechanischer Verriegelungsbolzen
Bewegung- und Kraftübertragung über schräge
Flächen

## Slide 10: RAPIDO-A2
1,5 mm
1,5 mm
0 mm
0 mm
Aufsatzbacke einwechseln,
Vorpositionieren (siehe Maße)
Funktion: Fügen Außenspannung
Aufsatzbacke aufsetzen
auf Grundbacke
Einrasten Aufsatzbacke
in Grundbacke

## Slide 11: RAPIDO-A2
Funktion: Detail Fügen Außenspannung
Passungsspiel,
verantwortlich
für Rundlauf und
Widerholgenauigkeit
0,005mm
0,035mm
0,01mm
0,04mm
1 mm
Freimachung in Aufsatzbacke
Einrasten Aufsatzbacke
in Grundbacke
Passfläche Grundbacke
Passung hergestellt
Einführhilfe

## Slide 12: RAPIDO-A2
1,5 mm
1,5 mm
0 mm
0 mm
Aufsatzbacke einwechseln,
Vorpositionieren (siehe Maße)
Funktion: Fügen Innenspannung
Aufsatzbacke aufsetzten
auf Grundbacke
Einrasten Aufsatzbacke
in Grundbacke

## Slide 13: RAPIDO-A2
Funktion: Kraftübertragung
Werkstück
Aufsatzbacke
Auflagebolzen
Grundbacke
Flächige Kraftübertragung von Aufsatzbacke zu Grundbacke (rote Fläche), verantwortlich für Wiederholgenauigkeit
Flächige Abstützung auf Grundbacke (blaue Fläche)
eingeleitete
Spannkraft
wirkende
Spannkraft
Abstützung

## Slide 14: RAPIDO-A2
Komponenten: Greifeinheit

## Slide 15: RAPIDO-A2
Komponenten: Greifeinheit
RFID Lesegerät
RFID Chip
2x Sensor zur Greiferabfrage
Kolbenhubabfrage
2x Sensor für
Zylinderstellung

## Slide 16: RAPIDO-A2
Komponenten: Greifeinheit
M12 8-polig
Sensorverteiler
Optischer Sensor für
- Abfrage Druckbolzen
- Abfrage Aufsatzbacke

## Slide 17: RAPIDO-A2
Komponenten: Greifeinheit
Greifer PGN-plus-P 125
Greiferfinger mit
Abgreifkonen
Betätigungszylinder pneumatisch

## Slide 18: RAPIDO-A2
Komponenten: Greifeinheit
Abfrage Druckbolzen ausgefahren
Abfrage Aufsatzbacke vorhanden

## Slide 19: RAPIDO-A2
Komponenten: Backen- und Greiferablage
Backenablage
Greifer für
Backenwechsel
Greifer für
Werkstückwechsel
Greiferablage
Benötigter Abstand X:
Baugröße 215-315:
55mm
Baugröße 400:
65mm
X

## Slide 20: RAPIDO-A2
Komponenten: Backen- und Greiferablage
seitliche Führung
Backenablage
Einhängen in Ablage
mittels Haken der Aufsatzbacke

## Slide 21: RAPIDO-A2
Komponenten: Backen- und Greiferablage
Backenablagesystem optional in verschiedenen Größen möglich.

## Slide 22: RAPIDO-A2
Komponenten: Greifeinheit
Schnittstelle kundenseitig:
M23 Steckverbinder 19-polig mit Bajonettverschluss für
Sensorsignale der Greifeinheit und des Wechselsystems
M12 Steckverbinder 4-polig für das RFID Lesegerät
7 x Pneumatikverschraubung G1/8“ für Schlauchdurchmesser 6x1:
  Schnellwechseleinheit(SWS) öffnen
  Schnellwechseleinheit(SWS) schließen
  Greifer öffnen
  Greifer schließen
  Betätigungszylinder ausfahren
  Betätigungszylinder einfahren
  Reinigungsdüse
Signale Greifeinheit:
Greifer geöffnet
Werkstück gegriffen
Zylinder ausfahren
Zylinder einfahren
Signal optischer Sensor

## Slide 23: RAPIDO-A2
Funktion: Fügen und Entnehmen
Betätigen des Betätigungsbolzen und Entnehmen der Aufsatzbacke
Fügen der Aufsatzbacke und
Überprüfung des Betätigungsbolzen

## Slide 24: RAPIDO-A2
Grenzen des Systems
Für die Funktion und die Prozesssicherheit des automatisierten Backenschnellwechsel ist die Einhaltung der definierten Grenzen unabdingbar.
Wichtigste Faktoren sind:
Spannkraft
Drehzahl
Zuführgenauigkeit Roboter
Sauberkeit der Wechselschnittstellen

## Slide 25: RAPIDO-A2
Grenzen des Systems
Backenschnittstelle muss frei von Spänen sein.

## Slide 26: RAPIDO-A2
Funktion: Reinigen

## Slide 27: RAPIDO-A2
Technische Daten