## Slide 1
PGL-plus-P
Der weltweit erste pneumatische Greifer mit zertifizierter sicherer Greifkrafterhaltung

## Slide 2: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P Weltneuheit
Zertifizierte sichere Greifkrafterhaltung
PL-d, Kat. 3
Integrierte Positionssensorik
Abfrage via IO-Link
Doppelter Backenhub
  Im Vergleich zum PGN-plus-P mit vergleichbarer Greifkraft
Standardmäßig IP 64
Rundum metallisch gekapselt und zusätzlich an den Grundbacken abgedichtet
SCHUNK Vielzahn-Gleitführung
Bewährt und robust

## Slide 3: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P Baugrößenübersicht und Technische Daten
Baugröße | Hub/ Backe | Greifkraft | max. Fingerlänge
PGL-plus-P 10 | 10 mm | 220 N | 100 mm
PGL-plus-P 13 | 13 mm | 350 N | 125 mm
PGL-plus-P 16 | 16 mm | 550 N | 160 mm
PGL-plus-P 20 | 20 mm | 870 N | 200 mm
PGL-plus-P 25 | 25 mm | 1300 N | 245 mm

## Slide 4
1. Grundbacke mit standardisiertem Anschraubbild zur Adaption der werkstückspezifischen Greiferfinger. Die Zentrierhülsen sind verliersicher angebracht und gehen beim Fingerwechsel nicht verloren.
2. Vielzahn-Gleitführung Höchste Lebensdauer durch Schmierstofftaschen in der robusten Vielzahnführung sowie Aufnahme hoher Kräfte und Momente über große Führungsabstützung
4. Kinematik Die Ritzel-Zahnstangen Kinematik sorgt für die Synchronisierung der Grundbacken und für zentrisches greifen
3. Mitnehmer Direkte Kraftübertragung der Antriebskolben auf die Greiferfinger über eine robuste Mitnehmerverbindung.
5. Pneumatischer Antriebskolben Maximale Krafterzeugung durch zwei ovale Pneumatikkolben
6. Schmutzabdeckung Der gesamte Greifer ist rundherum metallisch gekapselt und an den Grundbacken zusätzlich mit einer Lippendichtung abgedichtet, so dass er universell eingesetzt werden kann, auch in schmutziger Umgebung.
Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P Funktionsbeschreibung

## Slide 5: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P Ein Greifer – Alle Anwendungen
externe Sensorik – induktiven Näherungsschalter
externe Sensorik – Magnetschalter
16/20/25
10/13
zertifizierte sichere Greifkrafterhaltung
Präzisions-Version
Konventionelle Greifkrafterhaltung
IP-Schutzklasse 64
und H1-Fett
im Standard integriert
integrierte Sensorik – IO-Link
Hochtemperatur-Version

## Slide 6
Ein Sensor für alle Anwendungen –
Einfacher. Kompakter. Robuster.
Positionsüberwachung über den gesamten Hubbereich
Endlich keine externe Sensoren mehr
Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P integrierte Sensorik – IO-Link

## Slide 7
Alleinstellungsmerkmale
höhere Genauigkeit
als externe Sensorik, dadurch feine Werkstückunterscheidung möglich
weniger schmutzempfindlich
im Vergleich zu externe Sensoren und dadurch weniger störanfällig
verschiedenen Modi programmierbar
  für alle Anwendungen die passenden Sensor-Einstellung
vormontierte Einheit
Erleichterung bei der Auswahl, Konstruktion, Beschaffung, und Montage
einfache Integration und flexibler Einsatz
Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P integrierte Sensorik – IO-Link

## Slide 8: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P Greifkrafterhaltung
Stand der Technik
Greifer mit Druckerhaltungsventil
Greifer mit konventioneller Greifkrafterhaltung über Feder

## Slide 9: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P konventionelle Greifkrafterhaltung
1. Grundbacke mit standardisiertem Anschraubbild zur Adaption der werkstückspezifischen Greiferfinger. Die Zentrierhülsen sind verliersicher angebracht und gehen beim Fingerwechsel nicht verloren.
2. Vielzahn-Gleitführung Höchste Lebensdauer durch Schmierstofftaschen in der robusten Vielzahnführung sowie Aufnahme hoher Kräfte und Momente über große Führungsabstützung
4. Kinematik Die Ritzel-Zahnstangen Kinematik sorgt für die Synchronisierung der Grundbacken und für zentrisches Spannen
3. Mitnehmer Direkte Kraftübertragung der Antriebskolben auf die Greiferfinger über eine robuste Mitnehmerverbindung.
5. Pneumatischer Antriebskolben Maximale Krafterzeugung durch zwei ovale Pneumatikkolben
6. Schmutzabdeckung Der gesamte Greifer ist rundherum metallisch gekapselt und an den Grundbacken zusätzlich mit einer Lippendichtung abgedichtet, so dass er universell eingesetzt werden kann, auch in schmutziger Umgebung.
7. Greifkrafterhaltung mittels Druckfeder Die konventionelle Greifkrafterhaltung mittels Feder stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher.

## Slide 10: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P zertifizierte, sichere Greifkrafterhaltung
PGL-plus-P – Der weltweit erste pneumatische Greifer mit zertifizierter sicherer Greifkrafterhaltung
Weltneuheit
GripGuard

## Slide 11: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P zertifizierte, sichere Greifkrafterhaltung
Alleinstellungsmerkmale
zertifiziert und sicher (PL-d, Kat. 3)
Zeit- und Kostenersparnis bei der Risikoanalyse der Anlage
keine unkontrollierte Backenbewegung
Keine Verletzungsgefahr bei Fehlerbehebung
hohe Restgreifkraft von 80 %
Einsatz von kleineren / leichteren Greifern möglich
konstante Greifkraft über den gesamten Hub

## Slide 12: Pneumatischer Universalgreifer PGL-plus-P zertifizierte, sichere Greifkrafterhaltung
7. Ritzelwelle Die einteilige Ritzelwelle verbindet das Ritzel der Backensynchronisierung mit der Mechanik der sicheren Greifkrafterhaltung.
8. Klemmelement Bei Druckabfall ohne gegriffenes Werkstück verhindert das Klemmelement, dass sich das Ritzel drehen kann. Damit wird eine potentiell gefährliche Bewegung der Greiferfinger verhindert.
10. Federvorgespannter Pneumatikkolben Im Normalbetrieb des Greifers ist der Pneumatikkolben immer mit Druckluft beaufschlagt. Dafür ist keine separate Luftzufuhr erforderlich. Im Störfall, bei plötzlichem Druckabfall, wird der Kolben über das Federpaket zurückgeschoben und das Klemmelement blockiert die Ritzelwelle, sodass keine Bewegung der Greiferfinger mehr möglich ist.
9. Elastomer Bei Druckabfall mit gegriffenem Werkstück wird über die im Elastomer (Energiespeicher) gespeicherte Greifkraft das Werkstück sicher gehalten. Das Klemmelement verhindert dabei, dass sich die Greiferfinger öffnen.
11. Druckausgleichsventil Das Druckausgleichsventil ermöglicht es, dass der im Innern aufgebaute Überdruck nach außen entweichen kann. Gleichzeitig verhindert es, dass Schmutz oder Flüssigkeiten von außen nach innen eindringen.
Position 1 – 6
identisch zum Basisgreifer