## Slide 1: DRIVING YOUR CHANGE Gestalten Sie mit SCHUNK als Partner Ihren Umstieg in die Elektromobiliät
E-Mobility
Portfolio & Lösungen
Batterie

## Slide 2: UNSER FOKUS
E-MOBILITY
ZELLE
MODUL
PACK
ROTOR I STATOR
E-ANTRIEB

## Slide 3: ANFORDERUNGEN AN SYSTEMINTEGRATOREN
E-MOBILITY
SPEED
TURNKEY
COSTS
REFERENCES
TECHNOLOGY

## Slide 4: HAND IN HAND!
E-MOBILITY
KOMPONENTEN
GREIFEN
DREHEN
ROBOTER ZUBEHÖR
HANDLING
SPANNTECHNIK

## Slide 5: HAND IN HAND!
E-MOBILITY
GREIFEN
AUSGLEICHEN
EOAT
HANDLING
SPANNTECHNIK
LÖSUNGEN

## Slide 6: BATTERIEZELLEN-TYPEN
18650
21700
4680
4695
46120
Rundzellen
Prismatische Zellen
Pouchzellen
ALUMINIUM
MATERIAL
ABMESSUNGEN
VARIANTEN
LIEFER ZUSTAND
KARTON
LAYOUT
PLASTIK BOX
TRAY
STAHL
BESCHICHTET
UNBESCHICHTET
LAYOUT
KARTON
TRAY
24 %
55 %
21 %
In BEV und PHEV verwendete Zellformate im Jahr 2021

## Slide 7: ZUSTAND DER BATTERIEKOMPONENTEN
ZELLE
ZELLSTAPEL ZELLCLUSTER
PACK
MODUL
ANLIEFERUNG
AUSLIEFERUNG

## Slide 8: PROZESS SCHRITTE BATTERIE
6
PACK MONTAGE
0
AUSPACKEN
1
ÜBERPRÜFEN
4
STACK MONTAGE
2
REINIGEN
3
KLEBEN
4
STACK MONTAGE
5
MODUL MONTAGE

## Slide 9: PROZESS SCHRITTE BATTERIE
0
AUSPACKEN I ENTLADEN

## Slide 10: ZELLEN-AUSPACKSTATION
Inline oder stand alone system anpassbar an Ihre Anforderungen
Alles in einem inkl. Schneideeinrichtungen, Fördertechnik, Achsportale und Greifersysteme
Produktionsfertiges Komplettsystem inkl. Software und CE-Kennzeichnung
Hohe Anlagenverfügbarkeit Einsatz von Linear Direktantrieben (a=40ms² / Wiederholgenauigkeit ±0,01mm)
State of the art Know How aus dem Bereich Nutzentrenner

## Slide 11: GREIFER FÜR BATTERIEZELLEN GREIFEN MEHRERER ZELLEN AUF EIN MAL
Verschiedene Greiftechniken
Pneumatisch
Elektrisch
Magnetisch
Vacuum
Flexible Anzahl von Zellen
Anzahl der Zellen frei konfigurierbar
Flexibilität
  Greifen von einzelnen Zellen oder mehrere gleichzeitig
Vom Roboter bis zur Zelle
  Lieferung des kompletten Systems
  inkl. Roboteranbindung & Sensorik

## Slide 12: MAGNET GREIFER GREIFEN VON ZELLCLUSTERN
Vielfältige Greiftechniken
Pneumatisch
Elektrisch
Magnetisch
Skalierbare Lösung für Ihre Anforderungen
  flexible Anzahl von Zellen
  Für Ihre Zellenabstände und Zellentypen
  Optional mit Ausgleichseinheiten in Z-Richtung
Vom Roboter bis zur Zelle
  Lieferung des kompletten Systems
  inkl. Roboteranbindung & Sensorik

## Slide 13: PROZESS SCHRITTE BATTERIE
ZELL ABSTAND EINSTELLEN
ABSTAND A
A
B
ABSTAND B

## Slide 14: RAFF GREIFER EINSTELLEN DES ZELLENABSTANDES
Verschiedene Greiftechniken
Pneumatisch
Elektrisch
Magnetisch
Vacuum
Flexibilität
Zellenabstände und Anzahl der Zellen sind frei konfigurierbar
Abstands Einstellung
Pneumatisch
Elektrisch
  Servo elektrisch

## Slide 15: GREIFER FÜR MEHRERE BATTERIEZELLEN HANDHABUNG VON PRISMATISCHEN ZELLEN
Verschiedene Greiftechniken
Pneumatisch
Elektrisch
Skalierbare Lösung für Ihre Anforderungen
  flexible Anzahl von Zellen
  Für Ihre Zellenabstände und Zellenformate
Optional mit Zell-Abstandsverstellung
Optional mit Ausgleichseinheit
Vom Roboter bis zur Zelle
  Lieferung des kompletten Systems
  inkl. Roboteranbindung & Sensorik

## Slide 16: PROZESS SCHRITTE BATTERIE
ABMESSUNG
x
Ø
CODE
OCV
VORHER
NACHHER
PLASMAREINIGUNG
1
ÜBERPRÜFEN
2
REINIGEN
3
KLEBEN
FLÜSSIG
FLÜSSIG

## Slide 17: MEHRACHS SYSTEME ÜBERPRÜFEN / REINIGEN / KLEBEN
Hohe Dynamik und Genauigkeit
Beschleunigung bis zu 100m/s²
Geschwindigkeit von 5m/s
Wiederholgenauigkeit ±0,01mm
Mehr Zeit für Ihren Prozess!
Kleiner Footprint
Nutzung des gesamten Hubbereiches der Achse
Motor im Schlitten integriert
Optionen
Stahlkonstruktion
Energieführungsketten
Komplette Baugruppe
Unabhängig vom Servoregler
Schnelle Lieferung

## Slide 18: MEHRACHS SYSTEME ANWENDUNGSBEISPIELE

## Slide 19: PROZESS SCHRITTE BATTERIE
ZELLE EINSETZEN
± α°
Z
Y
X
± β°

## Slide 20: AUSGLEICHSEINHEITEN HANDHABUNG VON STACKS / MODULEN / PACKS
Kundenspezifische Schnittstellen
Für die Montage mit Ihrem Roboter oder Portalsystem
Kompakt und robust
Für hohe Lasten und Geschwindigkeiten, auch mit Not-Aus
Toleranzausgleich
Für Fügeprozesse und schnellere Roboterprogrammierung
Kundenspezifische Ausgleichsabstände
X-,Y- und Z-Kompensationseinheit frei konfigurierbar
Vielfältige Optionen
Positionsspeicher, Verriegelung, Gewichtsausgleich, Sensorik, etc.

## Slide 21: PROZESS SCHRITTE BATTERIE
1...50kN…100kN
#1,2,3,4,5,6,n…
4
STACK MONTAGE

## Slide 22: ELG Großhubgreifer HANDHABUNG VON STACKS / MODULEN / PACKS
kraftvoll und präzise
Bis zu 12.000N Greifkraft bei frei wählbarem Hub von 100...400mm / Backe
Schlanke Bauweise
Servoantrieb im Greifer
Hohe Momentenbelastbarkeit
Greiffinger bis zu 800mm Länge
Positionsklemmung
elektrische Haltebremse verhindert die Bewegung der Spindel
asynchrone Backenbewegung möglich
Positionierung des Bauteils im gegriffenen Zustand
Online konfigurierbar!
ELEKTRISCHE HALTEBREMSE

## Slide 23: ANWENDUNG WERKSTÜCKTRÄGER FÜR BATTERIE STACK
Technische Daten
Länge: 1600 mm
Breite: 250 mm
Höhe des Grundkörper: 160 mm
Spannkraft: 7000 N
Gesamthub: ca. 300 mm
Spindel komplett gekapselt und mit Abstreifer gegen Schmutz geschützt
Schmiernippel für Service
Laufplatte aus Stahl: 400 x 250 mm; in der Längsführung ungehärtet und in der Mitte gehärtet
KSC-F
SCHNITTSTELLE FÜR NULL-PUNKT-SPANNSYSTEME

## Slide 24: SLD-ACHSSYSTEME HANDHABUNG VON BATTERIE ZELLEN UND STACKS
Hohe Kräfte und Lasten
Lineardirektmotoren und Profilschienenführungen
Modulares Gebersystem (Absolutwertgeber)
hohe Dynamik & Genauigkeit
Beschleunigung bis zu 100m/s²
Geschwindigkeit von 5m/s
Wiederholgenauigkeit ±0,01mm
Optionen
Haltebremse, Abdeckband, Schmieradapter...
1Vss

## Slide 25: ANWENDUNG DEPANELING
Trennen von Leiterplatten für das Batteriemanagementsystem (DEPANELING)
Inline oder stand alone system anpassbar an Ihre Anforderungen

## Slide 26: PROZESS SCHRITTE BATTERIE
5
MODUL
MONTAGE
6
PACK
MONTAGE

## Slide 27: KRAFT-MOMENTEN-SENSOR KONTROLLE / ANALYSE VON PROZESS DATEN
Prozessdaten in 6 Richtungen
Sowohl Kräfte als auch Momente
Integrierte Temperaturkompensation
Für präzise Ergebnisse
Rotation und Translation des Koordinatensystems
In allen 3 Richtungen
Robuste Konstruktion
Lange Lebensdauer durch robuste Bauweise
IP Schutzklasse
IP60, 65, 68 optional erhältlich

## Slide 28: KUNDENSPEZIFISCHE GREIFEINHEIT HANDHABUNG VON BATTERIEGEHÄUSE / PACK
Kurze Projektvorlaufzeit
Planung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Kundenspezifische Schnittstellen
Für die Montage mit Ihrem Roboter oder Portalsystem
Toleranzausgleich
Für Fügeprozesse und schnellere Roboterprogrammierung
Kundenspezifische Ausgleichsabstände
X-,Y- und Z-Ausgleich frei konfigurierbar