## Slide 1: Technisches Training and More

## Slide 2: Fakten
Die neue Produktlinie TENDO Silver wurde zur EMO 2023 gelaunched!
TENDO Silver ist in dem Segment „Economy“ eingestuft und ergänzt TENDO E compact
TENDO Silver gibt es in einer Längenversion und in insgesamt neun Schnittstellen
HSK-A63, HSK-A100, BT30, BT40, BT50, SK40, SK50, CAT40 und CAT50
TENDO Silver schließt die Portfoliolücke zwischen dem TENDO E compact, sowie dem TENDO P und stellt einen Werkzeughalter dar, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Direktspannung bietet

## Slide 3: Aktuelle Werkzeughalter Segmentierung
Economy
iTENDO2
Tech
Premium
Basic
„Allrounder“
Bestes Preis-/
Leistungsverhältnis
Höchste Drehmomente
„Premium Werkzeughalter“
Hohe Lebensdauer & Reparabel
Optionen wie z.B. Coolflow umsetzbar
36 Monate Gewährleistung
“Der Problemlöser”
Spezialist für Fräsen /
Gewindefräsen
„Türöffner“
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Allrounder (Direktspannnung) mit Fokus auf Bohrapplikationen
Upselling
Upselling

## Slide 4: Differenzierung
Economy
iTENDO2
Tech
Premium
Basic
„Allrounder“
Massive/Kompakte Aussenkontur (nicht DIN konform)
Mittelgroßes Portfolio – Rennerschnittstellen 85 Varianten /bis zu 5 verschiedene Spanndurchmesser / 2 Länge je Schnittstelle
Zwischenbüchsenstrategie - nicht alle Spanndurchmesser über Direktspannung möglich
„Premium Werkzeughalter“
Aussenkontur DIN konform
Breitestes / Größtes Portfolio – 26 Schnitt- stellen / bis zu 16 verschiedene Spann-durchmesser/ 3 Längenversionen
Alle Spanndurchmesser über Direktspannung möglich & Kombination mit GZB-S
Durchgehärtetes Material, maximale Garantie am Markt, in den meisten Fällen reparabel
“Der Problemlöser”
Massive/Kompakte Aussenkontur (nicht DIN konform)
Kleines Portfolio – Rennerschnittstellen 47 Varianten /bis zu 7 verschiedene Spanndurchmesser/ 1 Länge je Schnittstelle
Zwischenbüchsenstrategie - nicht alle Spanndurchmesser über Direktspannung möglich
„Türöffner“
Aussenkontur DIN konform
Mittelgroßes Portfolio – über 9 Schnittstellen / bis zu 16 verschiedene Spanndurchmesser/ 1 Längenversionen
Alle Spanndurchmesser über Direktspannung möglich & Kombination mit GZB-S
Upselling
Upselling

## Slide 5: Technische Vergleiche (HSK-A63 Ø20mm)
Chart: Drehmomente
| TENDO E compact | TENDO Silver | TENDO P | CELSIO
Drehmoment | 520 | 330 | 330 | 450
Chart: Steifigkeit
| TENDO E compact | TENDO Silver | TENDO P | CELSIO
Drehmoment | 18.75 | 13.9 | 13.9 | 10.3
[Nm]
[N/mm²]

## Slide 6: Portfoliovergleich
Chart: 
| TENDO P | TENDO E compact | TENDO Silver
Schnittstellen | 26 | 18 | 9
Chart: Materialnummern
| Materialnummern
TENDO P | 223
Spalte1
TENDO E compact | 85
Spalte2
TENDO Silver | 66

## Slide 7: Wann verwende ich was?
Der „Allrounder“, bevorzugt bei allgemeinen Fräsbearbeitungen
Gewinden
HPC - Volumenzerspanung
Schlichtoperationen
Bohren
Leichte Fräsoperation / Schlichtoperationen
Bohren
Leichte Fräsoperationen / Schlichtoperationen
Reiben (Zero)
Bearbeitungen gegen Auszug (Secure)
MMS Anwendungen
CoolFlow Option
Economy
Economy
Premium

## Slide 8: Ausgangsbasis der Argumentationskette
„Kundenindividuelle Beratung“ 
Kunden individuell abholen und je nach Zerspanungsoperation (Fräsen oder Bohren) und eingesetztem Werkzeughaltersystem, technische Argumente für eine Aufrüstung/Upgrade mitbringen (Beispiel folgen)
WELDON, CELSIO, ER Spannzangensystem
WELDON, CELSIO, ER Spannzangensysteme
TENDO Silver
TENDO E compact
TENDO Platinum
Fräsanwendungen
Bohranwendungen
Economy
Basic
Premium
UPGRADE
SINO-R
80%
20%

## Slide 9: Upselling Beispiele
Kunde verwendet ER Spannzangenaufnahmen bei einer Bohranwendung
  Vorteile der verbreiteten Spanntechnologie
    Flexibilität durch Modularität (Spannzangensystem)
    Alle Schafttypen & Schafttoleranzen spannbar
    Großer Durchmesserbereich inklusive Schaftzwischendurchmesser (z.B. Ø = 12,8mm)
    Dämpfungseffekt
  Nachteile der ER Spanntechnik
    Rundlaufgenauigkeit schlecht
    Wiederholgenauigkeit Werkzeugwechsel schlecht
    Längenvoreinstellung erschwert möglich (Beidhändiger Spannvorgang Längenvoreinstellung und Anziehen der Spannmutter)
    Unwucht schlecht (Mehrteiliges System)
    Schmutzanfällig
    Abrutschgefahr beim Spannvorgang (Arbeitssicherheit)
Kundenproblem: Lage und Positioniergenauigkeiten der Bohrungen sehr ungenau!
Economy
Basic

## Slide 10: Upselling Beispiele
Upgrade Möglichkeit zu TENDO Silver
  Vorteile bei einem Upgrade zu TENDO Silver
    Durch die sehr hohe Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit beim Werkzeugwechsel werden bessere Form- und Lagetoleranzen, sowie eine bessere Positioniergenauigkeit erreicht und somit die Prozesssicherheit deutlich erhöht
    Sehr einfache Handhabung (Spannen des Werkzeugs) und den sehr geringen Wartungs-/Reinigungsaufwand werden die Rüstzeiten stark reduziert
    Die Investition für TENDO Silver liegt minimal über dem Anschaffungspreis einer SCHUNK ER Technologie oder vergleichbarer Anbieter (Werkzeughalter, Spannzange, Spannmutter und Schlüssel), durch die lange Lebensdauer von TENDO Silver wird eine schnelle Amortisation erreicht
Empfehlung:
Je hochwertiger das Werkstück und die eingesetzten Werkzeuge sind, desto mehr lohnt sich der Wechsel auf TENDO Silver
Je Anspruchsvoller die Operationen in Bezug auf Form- und Lagetoleranzen sind, lohnt sich der Wechsel auf TENDO Silver
Sobald es sich um Bohrungsbearbeitungen (Vollbohren, Aufbohren, Gewindebohren, Senken) handelt lohnt sich der Wechsel auf TENDO Silver
Economy
Basic

## Slide 11: Upselling Beispiele
Argumentationen beim Upgrade zu TENDO P
  Gleiche Vorteile wie TENDO Silver und……
    Mehre Schnittstellenauswahl / unterschiedliche Längenvarianten verfügbar
    Option Zero ist speziell für das Reiben erhältlich
    Für eine bessere Kühlung der Schneide und eine verbesserte Spanabfuhr ist die Option CoolFlow erhältlich
    Für den Auszugsschutz / Auszugssicherung steht die Option Secure zur Verfügung
    Anfragen zum Thema MMS Minimalmengenschmierung können abgedeckt werden
    Ein Wechsel zu TENDO P ist auch ein Upgrade in Bezug auf Qualität und Garantie (durchgehärtetes Material, maximale Garantie auf dem Markt, in den meisten Fällen reparabel (über unseren SCHUNK Service))
Economy
Premium
Basic

## Slide 12: Upselling Beispiele
Kunde verwendet Warmschrumpfaufnahmen beim Nutenfräsen
  Vorteile der verbreiteten Spanntechnologie
    Hohe Radialsteifigkeit
    Schlanke Kontur / gute Zugänglichkeit zur Schneide und Werkstück
    Werkzeughalter sind günstig zu erhalten
    Gute Wuchtgüte
  Nachteile der Warmschrumpftechnologie
    Rundlaufgenauigkeit schlecht
    Kaum dämpfende Eigenschaften / kurze Werkzeugstandzeit (Schneidenausbrüche)
    Häufiges Schrumpfen führt zu frühzeitigem Spannkraftverlust, Rundlaufverschlechterungen und Drehmomentverlust (Lebensdauer niedrig ca. 500 Spannungen / abhäging von den Spanndurchmessern– nicht reparabel)
    Peripheriegerät notwendig - teuer in Anschaffung und Unterhalt
    Werkzeugwechselzeit lang und aufwendig
    Nicht nachhaltig
    Kundenproblem: Auftretende Schwingungen während des Bearbeitungsprozesses verursachen u.a. eine schlechte Werkstückoberfläche, einen schnellen Werkzeugverschleiß, somit erhöhten Ausschuß!
    Dies bedeutet weiteren Zeitaufwand und Mehrkosten!
Economy
Basic

## Slide 13: Upselling Beispiele
Upgrade Möglichkeit zu TENDO E compact
    Durch die sehr hohe Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit beim Werkzeugwechsel werden bessere Form- und Lagetoleranzen, sowie eine bessere Werkstückoberfläche / Oberflächengute erreicht und somit die Ausschussquote deutlich gesenkt
    Aufgrund der dämpfenden Eigenschaften von TENDO E compact, wird die Werkzeugschneide geschont und die Standzeiten des Werkzeuges erhöht
    Sehr einfache Handhabung (Spannen des Werkzeugs) und den sehr geringen Wartungs-/Reinigungsaufwand werden die Rüstzeiten stark reduziert
    Die Investition für TENDO E compact liegt über dem Anschaffungspreis einem SCHUNK CELSIO oder vergleichbarer Anbieter, durch die lange Standzeit von TENDO E compact ist eine Amortisation schnell erreicht
Empfehlung:
Je höher die Anforderungen an Oberflächengüte, Form- & Lagetoleranzen sind, umso mehr lohnt sich die Umstellung auf TENDO E compact
Ein Wechsel lohnt sich, um die Arbeitssicherheit (Verbrennungsgefahr, Dämpfe von Ölreste, etc.) zu erhöhen, da kein Warmschrumpf & -Abkühlgerät mehr benötigt wird
Um nachhaltiger zu werden (Stromverbrauch und CO2-Ausstoß reduzieren und somit Energiekosten reduzieren), lohnt sich ebenfalls ein Wechsel zu TENDO E compact
Economy
Basic

## Slide 14: Upselling Beispiele
Kunde verwendet WELDON Aufnahmen beim Mantelfräsen
  Vorteile der verbreiteten Spanntechnologie
    Sehr hohe Radialsteifigkeit
    Auszugssicherung (formschlüssige Spannung, die Auszugbewegungen komplett unterbindet)
    Werkzeughalter sehr günstig erhältlich
    Kein Peripheriegerät oder Montageblock wird benötigt (analog wie TENDO)
    Handhabung sehr einfach und sehr schnell
  Nachteile der WELDON Aufnahmen
    Rundlaufgenauigkeit sehr schlecht
    Durchbiegung des Werkzeuges beim Spannen - schlechter Rundlauf und schlechte Maß- und Lagetoleranz bei der Bearbeitung
    Kaum dämpfend / kurze Werkzeugstandzeit (Schneidenausbrüche)
    Ausschließlich Werkzeugschäfte vom Typ HB spannbar - Werkzeug ist kostenintensiver in der Anschaffung als HA
    Wuchtige Kontur / schlechte Zugänglichkeit zur Schneide und Werkstück
    Längenvoreinstellung nur bedingt möglich (im Rahmen der WELDON-Spannfläche)
    Zusätzliche Schaftdurchmesser können nicht gespannt werden, nur der Nenndurchmesser
Kundenproblem: Abdrängung und Störkontur / Kollisionsprobleme bei seiner Bearbeitung
Economy
Basic

## Slide 15: Upselling Beispiele
Upgrade Möglichkeit zu TENDO E compact
  Mit den SCHUNK GZB-S ist man flexibel und kann auch andere Schaftdurchmesser spannen
  Durch die sehr hohe Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit beim Werkzeugwechsel werden bessere Form- und Lagetoleranzen, sowie eine bessere Werkstückoberfläche / Oberflächengute erreicht und somit die Ausschussquote deutlich gesenkt
  Aufgrund der dämpfenden Eigenschaften von TENDO E compact, wird die Werkzeugschneide geschont und die Standzeiten des Werkzeuges erhöht
  Der Invest für TENDO E compact liegt deutlich über Anschaffungswert von einem WELDON, die Amortisation kann über die verbesserte Werkstückqualität und verlängerte Werkzeugstandzeit erreicht werden
  Empfehlung:
  Je länger das Werkzeug auskragt, desto größer der Effekt der Durchbiegung/Abdrängung durch die einseitige Spannung, daher lohnt sich der Wechsel auf ein TENDO bei lang auskragenden Werkzeughalter
  Je höher die Anforderungen an Oberflächengüte und Form- & Lagetoleranzen ist, lohnt sich die Umstellung auf TENDO E compact
  Je hochwertiger das Werkstück und die eingesetzten Werkzeuge sind, desto mehr lohnt sich der Wechsel auf TENDO E compact
Economy
Basic

## Slide 16: Cross Selling Beispiel
Cross Selling Möglichkeit zu TENDO Silver im gleichen Segment
  Zusätzliche Problemstellung Störkontur und Rundlaufgenauigkeit
    Durch die schlankere Bauform / Kontur des Werkzeughalters gegenüber TENDO E compact bestehen keine Störkonturprobleme mehr bei der Anwendung
    Aussenkontour ist DIN konform
    Direktspannung von Spanndurchmesser Ø6 bis Ø32 möglich – bessere Rundlaufgenauigkeit gewährleistet
    Bei Bedarf besteht ebenfalls die Kombination mit GZB-S Spannung
    Die Investition für TENDO Silver liegt minimal über dem Anschaffungspreis von TENDO E compact

## Slide 17: Zusammenfassung / Differenzierung
Premium & qualitativ hochwertiger Werkzeughalter, Direktspannung, größtes Portfolio, technische Eigenschaften, hochglanzpoliert, höchste Lebensdauer / Spannzyklenanzahl (über 23.000 Spannzyklen - getestet), 36 Monate Gewährleistung, reparabel, Modifikationen mit Zero, Secure und CoolFlow möglich, ebenso wie MMS!
DIN konform - wie TENDO P, ähnliche technische Eigenschaften wie TENDO P, anderer Werkstoff (42CrMoS4 (1.7227)) als TENDO P (X38CrMoV5-1 (1.2343), nicht alle Schnittstellen und Längenversionen wie TENDO P, kein Upgrade/Modifikation wie Zero, Secure oder CoolFlow möglich, nicht reparabel, poliert - nicht hochglanzpoliert, 12 Monate Gewährleistung, definiertes Portfolio (keine Sonderlösungen!), MMS Option nicht umsetzbar, aber ein attraktiver Listenpreis!

## Slide 18: Pricing – TENDO Übersicht
HSK-A63
260€
HSK-A100
BT30
BT40, SK40, CAT40
440€
250€
230€
BT50, SK50, CAT50
370€
TENDO Silver
TENDO P
390€
525€
389€
379€
495€
TENDO EC
234€
394€
219€
207€
332€

## Slide 19: Rabattierung
TENDO P HSK-A63
390€
-30%
 273€
-20%
312€
Listenpreis
ab 1. Juli
Händler
max. Rabatt
Endkunden
max. Rabatt
TENDO Silver HSK-A63
260€
-30%
 ~182€
-50%
 ~130€
TENDO EC HSK-A63
234€
-30%
 ~164€
-20%
 ~188€
Projektrabatte bei Endkunden
nach Absprache möglich

## Slide 20: Bohren mit TENDO P / Silver
TENDO Silver und TENDO P
Bearbeitungsdetails:
Anwendung: Sackloch Ø12mm, 20mm tief
Material: 42CrMo4 (1000 N/mm²)
Werkzeug: VHM-Bohrer Ø12mm
Kühlung: IK
Schnittdaten n=2600 U/min
vc=100 m/min
fz=0,15 mm/min
vf=750 mm/min
Maschine: CHIRON FZ15S

## Slide 21: Bohrprozess: Abschnitte und Kräfte beim Bohren
TENDO Silver and TENDO P
Chart: Time [s]
1
Phasen:
1: Zentrierung
2: Bohrung
3: Einfahren
Kraft XY
Kraft Z
2
3

## Slide 22: Bohrprozess : TENDO P und TENDO Silver
TENDO Silver and TENDO P
Geringere Kräfte beim Zentrierbohren und Rückzug.  Längere Standzeit  Bessere Rundheit der Bohrung
Kraft in XY
Kraft in Z
Chart: TENDO P
Chart: TENDO Silver

## Slide 23: Bohrprozess: Und der TENDO E compact?
Chart: TENDO EC
TENDO Silver and TENDO P
Der TENDO E compact mit Zwischenbüchse hat an der Bohrerspitze einen
Rundlauf von 10µm
Erhöhte Kräfte in XY beim Bohren und beim Rückzug.  Schlechtere Oberflächenqualität, geringere Standzeit.
Kräfte in XY
Kräfte in Z
Chart: TENDO P

## Slide 24: Bohrprozess: Und der CELSIO?
Chart: Celsio
TENDO Silver and TENDO P
Wegen geringer Dämpfung, gib es hohe Vibrationen beim Zentrieren und Rückziehen
Schlechte Rundheit der Bohrung
Geringere Standzeit
Kräfte in XY
Kräfte in Z
Chart: TENDO P

## Slide 25: Schlicht Anwendung
TENDO Silver and TENDO P
Prozess details:
Anwendung: Manteln ap18 ae 1…2mm
Material: 16MnCr5 (600 N/mm²)
Werkzeug: VHM-Fräser Ø12mm, 4 Schneiden
Kühlung: Trocken
Schnittdaten: n=3800 U/min
vc=145 m/min
fz=0,077 mm/min
vf=1150 mm/min
Maschine: CHIRON FZ15S

## Slide 26: Schlicht Anwendung
TENDO Silver and TENDO P
Öberflächenrauheiten vom Tendo P und Tendo Silver sind vergleichbar.
Chart: Surface Finishing TENDO P / Silver (Rz)
| ae=0,2mm | ae=1mm | ae=2mm
TENDO Silver | 1.62 | 1.96 | 2.25
TENDO P | 1.6 | 1.97 | 2.1
Chart: Surface Finishing TENDO P / Silver (Ra)
| ae=0,2mm | ae=1mm | ae=2mm
TENDO Silver | 0.34 | 0.309 | 0.433
TENDO P | 0.33 | 0.35 | 0.373

## Slide 27: Vergleich auf der Grundlage technischer Daten
TENDO Silver and TENDO P
Identisches designe
Abdichtung, Schraube und Dehnbüchse
Unterschiede: Material and und Herstellungsverfahren
Ergebnis :Keine Unterschiede im Rundlauf und Drehmoment
Chart: measured runout vs. catalog specification
| TENDO E cont HSK-A63 Ø12 x85 | TENDO E cont HSK-A63 Ø20 x90 | TENDO P HSK-A63 Ø12 L1=85 | TENDO P HSK-A63 Ø20 L1=90
measured runout [µm] | 2 | 2 | 1 | 1
catalog specification runout [µm] | 3 | 3 | 3 | 3
Chart: measured torque vs. catalog specification
| TENDO E cont HSK-A63 Ø12 x85 | TENDO E cont HSK-A63 Ø20 x90 | TENDO P HSK-A63 Ø12 L1=85 | TENDO P HSK-A63 Ø20 L1=90
measured torque [Nm] | 173 | 350 | 185 | 385
catalog specification torque [Nm] | 90 | 330 | 90 | 330

## Slide 28: Vergleich auf der Grundlage technischer Daten
TENDO Silver and TENDO P
Keine Unterschiede in der Radialsteifigkeit
Chart: WZH Direktspannung, F=1500N
| 8 | 87 | 93 | 140
TENDO Silver D20 - Nachmessung | 16 | 46 | 91 | 160
TENDO P D20 | 8 | 52 | 96 | 162

## Slide 29: Außen-GEW Fräsen mit TENDO EC and SINO
TENDO E compact and SINO-R
Prozess details:
Anwendung: Gewindefräser M16, 23mm tief
Material: 42CrMo4 (1000 N/mm²)
Werkzeug: Thread mill Ø16mm
Kühlung: trocken
Schinttdaten n=2600 rev./min
vc=100 m/min
fz=xxx mm/rev.
vf=1518 mm/min
Maschine: DMU60P

## Slide 30: Vergleich auf der Grundlage technischer Daten
TENDO E compact and SINO-R
Unterschiedliche Werkzeughaltersysteme (TENDO E compact vs. SINO-R)
Unterschiede: Material and und Herstellungsverfahren
Ergebnis: Höheres Drehmoment beim SINO-R, besserer Rundlauf mit dem TENDO E compact
Chart: measured runout vs. catalog specification
| TENDO EC HSK-A63 Ø12x80 | TENDO EC HSK-A63 Ø20x80 | TENDO EC HSK-A63 Ø20x80 mit GZB 20-12 | SINO-R HSK-A63 Ø12x80 | SINO-R HSK-A63 Ø20x85 | SINO-R HSK-A63 Ø20x85 mit GZB 20-12
measured runout [µm] | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 7 | 3
catalog specification runout [µm] | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5
Chart: measured torque vs. catalog specification
| TENDO EC HSK-A63 Ø12x80 | TENDO EC HSK-A63 Ø20x80 | TENDO EC HSK-A63 Ø20x80 mit GZB 20-12 | SINO-R HSK-A63 Ø12x80 | SINO-R HSK-A63 Ø20x85 | SINO-R HSK-A63 Ø20x85 mit GZB 20-12
measured torque [Nm] | 131 | 507 | 171 | 189 | 607 | 248
catalog specification torque [Nm] | 110 | 520 | 0 | 120 | 450 | 0

## Slide 31: Vergleich auf der Grundlage technischer Daten
TENDO E compact and SINO-R
Vergleich der Radialsteifigkeit :  die gemessene Steifigkeit ist vergleichbar
Chart: EC und SINO Vergleich Direktspannung / GZB, F=1000N
| 8 | 77 | 83 | 130
TENDO E compact D20 | 1.5 | 7 | 12 | 27
SINO-R D20 | 2 | 13 | 23 | 42

## Slide 32: Vergleich auf der Grundlage technischer Daten
Dyn. Felxibility
Dyn. Felxibility
approx. 4750 m/N
appr. 3400 m/N