## Slide 1: SCHUNK Engineering
Solution Book - Maschinenbeladung
Hinweis:
Diese Präsentation enthält vertrauliche Informationen und ist nur zur nicht-öffentlichen Verwendung bei Kunden und Lieferanten freigegeben. Ggf. Rücksprache mit Fachbereich notwendig.
- Diesen Hinweis vor Benutzung entfernen -

## Slide 2: Greifeinheit Handling von Zylinderlaufbuchsen für Schiffsmotoren
Maschinenbeladung
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Funktion Be- und Entladen einer Drehmaschine mit sehr schweren Zylinderlaufbuchsen (350 kg)
Kundennutzen
  Hohe Flexibilität bei großem Bauteilespektrum
  hohe Skalierbarkeit
  Handhabung von schweren Bauteilen >350 kg
  Einfaches & schnelles tauschen von Verschleißteilen
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit wechselbaren Spanneinsätzen
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1579207

## Slide 3: Greifeinheit Handling von Zylinderlaufbuchsen für Schiffsmotoren
Maschinenbeladung
1 x Schwerlast-Schnellwechseladapter SWS-L-510
Adapterplatte
Verteiler
Ventile
Kundenspezifische Aufsatzbacken
mit wechselbaren Spanneinsätzen
2 x Parallelgreifer SPG 100-SDV-P mit Druckerhaltungsventil
Notes: SCHUNK ID: 1579207

## Slide 4: 4-fach Greifeinheit Be-/Entladen von Motorrad-Kurbelgehäusen
Maschinenbeladung
Kundenspezifische Greifeinheit pneumatisch
Formschlüssiges Greifen mit Hintergriff und Verspannen über Pneumatik-zylinder und beweglichem Greifer gegen stationäre Abstützung
Einseitige Stichmaßverstellung für unterschiedliche Abhol-/Abgabepositionen
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Plug and Play mit Ventiltechnik und Elektroverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1427405

## Slide 5: 6-fach Greif-Schwenkeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Maschinenbeladung
Funktion Be- und Entladen sowie Crimp-Prozess der Kleinteile. Kundenseitiges Gegenstück zur Zentrierung wird über Schnellwechselsystem gewechselt.
Kundennutzen
  schnelles Umrüsten
  maximale Parallelisierung
  integrierte Mediendurchführung
  hohe Skalierbarkeit
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1502263

## Slide 6: 6-fach Greif-Schwenkeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Maschinenbeladung
1 x Schwenkeinheit SRU-plus 50
6 x 2-Finger Parallelgreifer KGG 60-40
Adapterplatten, Sensorverteiler, Ventile, Magnetschalter, Energiekette
6 x Schnellwechselsystem BSWS - kundenseitiges Gegenstück zur Zentrierung nicht dargestellt
Notes: SCHUNK ID: 1502263

## Slide 7: Doppel-Greifeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Funktion Crimpen der gegriffenen Teile mit Gegenstück über Andrückvorrichtung
Kundennutzen
  kompakte Bauform
  Handling hoher Bauteil-Variantenvielfalt
  kurze Rüstzeiten
  kurze Taktzeiten
Anbau an Roboterflansch über Adapterplatte
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Maschinenbeladung
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1502264

## Slide 8: Doppel-Greifeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Maschinenbeladung
1 x 3-Finger-Zentrischgreifer PZB-plus 100
5 x Backenschnellwechsel- system BSWS-BM 80
Andrückvorrichtung
Adapter, Magnetschalter, Ventile, Verteiler
1 x Parallelgreifer PGN-plus-P 80
Anbau an Roboterflansch über Adapterplatte
Notes: SCHUNK ID: 1502264

## Slide 9: 3-fach Greifeinheit Greifen von Kleinteilen/Schüttgut
Maschinenbeladung
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Funktion Greifen von drei verschiedenen Metall-Kleinteilen als Schüttgut über kundenseitiges Kamerasystem.
Kundennutzen
  kompakte Mehrfach-Greiferlösung
  Handling hoher Bauteil-Variantenvielfalt
  kurze Rüstzeiten
  kurze Taktzeiten
Anbau an Roboterflansch über Adapterplatte
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1502261

## Slide 10: 3-fach Greifeinheit Greifen von Kleinteilen/Schüttgut
Maschinenbeladung
Exemplarische Darstellung anhand eines Greifers:
dritter Greifer
zweiter Greifer
2-Finger-Parallelgreifer PGL-plus-P 10-AS
Backenschnellwechsel BSWS-BM 64
verschiedene Aufsatzbacken
Magnetschalter
Ventile
Verteiler
Notes: SCHUNK ID: 1502261

## Slide 11: Elektrischer 3-Finger Zentrischgreifer mit großem Hub Handling von großen rotationssymmetrischen Bauteilen
Maschinenbeladung - Drehmaschinen
Umfang
  Blechumhausung
  Abstreifer
  zugängliche Schmieradapter
  Passive Andrückeinheit
  Winkelgetriebe
Servoelektrischer Antrieb kundenseitig adaptierbarer Servomotor
Robuste Führung Kugelumlaufführung
Großer Hub / hohe Greifkraft
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
STRONG
Notes: SCHUNK ID: 1562643 / ausschließlich ENTWURF-Status

## Slide 12: 2-Finger Greifer-Schwenkmodule Handhabung von Rotorwellen und Antriebswellen
Maschinenbeladung - Metallverarbeitung
Funktion und Nutzen Maschinenbeladung einer Drehmaschine: Handhabung von Rotor- und Antriebswelle OP1 + OP2
Umfang - jedes Modul besteht aus:
  1x Schwenkeinheit SRU-plus 50
  1x Schwenkkopf SRH-plus-D 40
  2 x dichter 2-Finger Parallelgreifer DPG-plus 100 (IP67)
  Adapterplatten mit platzsparender interner Luftdurchführung
  8 x Magnetsensoren
Kundenspezifische Aufsatzbacken Gasnitrocarburierte & oxidierte Stahleinsätze
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
WET
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1571789 / 1571786

## Slide 13: 2-Finger Greifer-Schwenkmodule Handhabung von Rotorwellen und Antriebswellen
Maschinenbeladung - Metallverarbeitung
Die Greifer-Schwenkmodule werden auf einem Portalsystem zwischen Zentrallager und Drehmaschine betrieben  Portalsysteme sind ebenfalls Umfang von SCHUNK Engineering
1x Schwenkeinheit SRU-plus 50
Adapterplatten mit platzsparender interner Luftdurchführung
2 x dichter 2-Finger Parallelgreifer DPG-plus 100 (IP67) mit kundenspezifischen Aufsatzbacken
1x Schwenkkopf SRH-plus-D 40
Notes: SCHUNK ID: 1571789 / 1571786

## Slide 14: 3-Finger Doppelgreifer + Schnellwechselsystem Leichtbauweise mit maximaler Greifkraft
Maschinenbeladung - Metallverarbeitung
Funktion und Nutzen 3-Finger-Doppelgreifer mit manuellem Schnellwechselsystem am Roboter. Reduzierung des Greifergewichts ermöglicht schwerere Werkstücke am bestehenden Roboter.
Umfang
  2x 3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus 125-2
  Schnellwechselsystem SHS-125
  Leichtbau-Adapterplatte
  Druckerhaltungsventil SDV-P
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit spitzen Einsätzen für höhere Reibung
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1566116

## Slide 15: 3-Finger Doppelgreifer + Schnellwechselsystem Leichtbauweise mit maximaler Greifkraft
Maschinenbeladung - Metallverarbeitung
2x 3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus 125-2
mit kundenspezifischen Aufsatzbacken: spitze Einsätze für höhere Reibung
ManuelleS Schnellwechselsystem SHS-125
Leichtbau-Adapterplatte
Druckerhaltungsventil SDV-P
Notes: SCHUNK ID: 1566116

## Slide 16: Schwerlast Handling Handling eines ca. 350 kg schweren Motorblocks für LKW
Maschinenbeladung - Metallverarbeitung
Funktion und Kundennutzen Umsetzen des Guss-Rohteils in die Werkzeugmaschine. Mehrfacher Toleranzausgleich ermöglicht das Spannen auf rohen Spannkonturen mit mehreren Millimeter Bauteiltoleranz.
Umfang
  C-Achse
  x-y-z Ausgleichseinheit
  2-Finger Parallelgreifer
  Schwenkfinger mit Toleranzausgleich
  Adapterplatten und weiteres Zubehör
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1535228

## Slide 17: Schwerlast Handling Handling eines ca. 350 kg schweren Motorblocks für LKW
Maschinenbeladung - Metallverarbeitung
C-Achse
x-y-z Ausgleichseinheit
2-Finger Parallelgreifer
Schwenkfinger mit Toleranzausgleich
Weiteres:
Adapterplatten
Sensoren, Getriebe
Blasdüsen zur Reinigung der Greiferpins inkl. Verschlauchung
Notes: SCHUNK ID: 1535228

## Slide 18: 2-Achs-System mit Schwenk-/Greifeinheit Be- und Entladung von Drehteilen
Maschinenbeladung – Drehen / Fräsen
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Be- und Entladesystem nach Kundenvorgabe Sonderlösung für eingeschränkte Platzverhältnisse
Komponenten
  Linearachse horizontal Typ B 100-D-ZSS
  Linearachse vertikal Sonder
  Schwenkachse pneum. Typ SRU-plus 35
  Doppelgreifeinheit Typ PGN-plus 160 mit BSWS
Werkstücke Drehteile
Lieferumfang komplettes Achssystem inkl. Getriebe
Notes: SCHUNK ID: 30503164

## Slide 19: 2-fach Schwenk-Greifeinheit Be-/Entladen von Zylinderköpfen
Maschinenbeladung – Metallverarbeitung
Kundenspezifische Schwenk-Greifeinheit pneumatisch
kundenspezifische Schnittstelle für den Anbau an Linearportal
2x Greifer PHL-W 63-160-S Abfrage 4 Positionen mit Näherungsschalter M8
4x Schwenkfinger GFS 40-180 mit Klemmung und Abfrage mit Näherungsschalter M8
Werkstückabfrage mit Lichtschranke
Plug and Play mit Ventiltechnik und Elektroverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1427053

## Slide 20: 2-fach Schwenk-Greifeinheit Be-/Entladen von Zylinderköpfen
Maschinenbeladung – Drehen / Fräsen
Kundenspezifische Schwenk-Greifeinheit anbaufertig an Kundenportal
Schwenken mit ERM 160 als C-Achse
Schwenken mit SRU+ mit externer Klemmung über Ringelement
Greifen an 2x Nullpunktspannbolzen montiert in Werkstück
Plug and Play mit Ventiltechnik und Elektroverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1427056

## Slide 21: 2-Achs-System mit Schwenk-/Greifeinheit Be- und Entladung von Antriebswellen
Maschinenbeladung - Verzahnmaschinen
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Be- und Entladesystem nach Kundenvorgabe robuste Ausführung mit Sonderlösung für Schwenkeinheit
Komponenten
  Linearachsen Typ B 180-C-ZSS / D 200-SSS
  Schwenkachse elektr. mit Getriebe Typ TK+025
  Schwenkachse pneum. Typ SRU-plus D35
  Überlastschutz OPR-081
  4-fach Greifeinheit Typ PGN-plus 100 mit BSWS
Werkstücke Getriebewellen
Lieferumfang kompl. Achssystem inkl. Motoren und Stahlbau
Notes: SCHUNK ID: 30079650

## Slide 22: Greifeinheit ELG Be-/Entladen von Rohmaterial in/aus einer Sägemaschine
Maschinenbeladung - Sägemaschinen
Schwerlast Greifeinheit für Werkstückgewicht bis zu 200 kg
Kundenspezifischer Auffahrschutz pneumatisch verriegelbar
Aufsatzbackenschnellwechsel NSR-A 160
Aufsatzbacken für unebene Werkstücke durch integrierte, gefederte, verzahnte Spannelemente
Roboter Justierspitze Anbau integriert in Greifeinheit
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Notes: SCHUNK ID: 1423248

## Slide 23: 2-Achs-System mit Schwenk-/Greifeinheit Be- und Entladung Zahnrädern
Maschinenbeladung - Verzahnmaschinen
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Be- und Entladesystem nach Kundenvorgabe robuste Ausführung mit Sonderlösung für Schwenkeinheit
Komponenten
  Linearachsen Typ D 240-SSS / D 200-ZSS
  Schwenkachse elektr. Sonder mit Riemenantrieb
  Drehdurchführung DDF-2-40
  Doppelgreifeinheit Typ PGN-plus 125
Werkstücke Zahnräder
Lieferumfang kompl. Achssystem inkl. Getriebe und Servomotoren
Notes: SCHUNK ID: 30082510

## Slide 24: 2-Achs-System mit Entgratspindel + Greifer Entladen und Entgraten
Maschinenbeladung - Sägemaschinen
Mehrachssystem mit Greifeinheit Aufgabe: Entladen einer Sägemaschine mit anschließendem Entraten der Werkstücke
Mehrwert Mit einem Handling werden zwei Aufgaben automatisiert. Das Entnehmen von Profilabschnitten inkl. Entgraten.
Werkstücke Profilstähle im Gewichtsbereich bis 50 kg
Großes Teilespektrum Teiledurchmesser 20–103 mm
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1416474

## Slide 25: 2-Achs-System mit Schwenk-/Greifeinheit Be- und Entladung von Antriebswellen
Maschinenbeladung - Schleifmaschine
Be- und Entladesystem inkl. Schwenk-/Greifeinheit robuste Ausführung für schwierige Umgebung
Komponenten
  Linearachsen Typ G-160 / G-120
  Schwenkachse elektr. mit Getriebe Typ TK+025
  Schwenkachse pneum. Typ SRU-plus 40
  Doppelgreifeinheit Typ PGN-plus 125
Werkstücke Antriebswellen mit Verzahnung
Lieferumfang Komplettes Achssystem inkl. Antriebe und Stahlbau
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1341213

## Slide 26: 2-Achs-System mit Schwenk-/Greifeinheit Be- und Entladung von Zahnrädern
Maschinenbeladung - Verzahnmaschinen
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Be- und Entladesystem nach Kundenvorgabe robuste Ausführung mit Sonderlösung für Schwenkeinheit
Komponenten
  Linearachsen Typ D 200-SSS / 2x B 80-C
  Schwenkachse pneum. Typ SRU-plus 40
  Doppelgreifeinheit Typ PGN-plus 125 mit BSWS
  Analoger Positionssensor zur Teileerkennung
Werkstücke Zahnräder
Lieferumfang Komplettes Achssystem inkl. Servomotoren
Notes: SCHUNK ID: 30077329

## Slide 27: 2-Achs-System mit Schwenk-/Greifeinheit Be- und Entladung von Wellen und Lagerringe
Maschinenbeladung - Schleifmaschine
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Be- und Entladesystem nach Kundenvorgabe robuste Ausführung mit Sonderlösung für Schwenkeinheit
Komponenten
Linearachsen Typ D 240-ZSS / D 200-SSS
Schwenkachse elektr. mit Getriebe Typ NP+035
Doppelgreifeinheit Typ PGN-plus 125
Analoger Positionssensor zur Teileerkennung
Werkstücke Wellen und Lagerringe
Lieferumfang Komplettes Achssystem inkl. Servomotoren
Notes: SCHUNK ID: 1463927

## Slide 28: 2-Achs-System mit Schwenk-/Greifeinheit Be- und Entladung von Zahnrädern
Maschinenbeladung - Schleifmaschine
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Be- und Entladesystem nach Kundenvorgabe robuste Ausführung mit modularen EOA-Werkzeugen
Komponenten
  Linearachsen Typ D 240-C-ZSS / D 145-SSS
  Schwenkopf pneum. Typ SRH-plus 25
  Andrückeinheit ADE-01 Sonder
  2x Greifer Typ PZB-plus 64 mit Werkstückreinigung
Werkstücke Zahnräder
Lieferumfang Komplettes Achssystem inkl. Servomotoren
Notes: SCHUNK ID: 1474865