## Slide 1: SCHUNK Engineering
Solution Book - Automotive
Hinweis:
Diese Präsentation enthält vertrauliche Informationen und ist nur zur nicht-öffentlichen Verwendung bei Kunden und Lieferanten freigegeben. Ggf. Rücksprache mit Fachbereich notwendig.
- Diesen Hinweis vor Benutzung entfernen -

## Slide 2: Material Lifter Anheben von Ladungsträgern zur automatisierten Entladung
Automotive - Intralogistik
Funktion Schichtweises Anheben von Ladungsträgern zur automatisierten Entladung.
Kundennutzen
Kompakt und platzsparend: Die Nutzung der Z-Achse anstelle der X/Y-Achse spart wertvolle Installationsfläche
Flexibilität – nahezu universell: Der Materialheber mit konfigurierbarer Achse und Greifer kann hinsichtlich Größe, Last, Geschwindigkeit usw. an viele verschiedene Anwendungen angepasst werden.
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
weitere Seiten vorhanden
+

## Slide 3: Material Lifter Anheben von Ladungsträgern zur automatisierten Entladung
Automotive - Intralogistik
Handling der Abdeckung
Platzsparend
Höchste
Flexibilität

## Slide 4: Material Lifter Anheben von Ladungsträgern zur automatisierten Entladung
Automotive - Intralogistik
Referenzprojekt
bestehend aus
Lineardirekt-Achse SLD-24 Schwerlastausführung mit Nutzhub 3.200 mm
Elektrischer Großhub-Greifer ELG 30
1
2
Notes: SCHUNK ID: 1602006

## Slide 5: Kompakter geht es nicht! Schraubmontagezelle mit fünf Schraubeinheiten
Automotive - Montage
Funktion Fünf separat gesteuerten Schlitten erlauben hochpräzise und schnelle Schraubprozesse in der Schraubmontagezelle. Die Robustheit und Exaktheit der SLD-Achse sorgt für einwandfreie Schraubvorgänge und vermeidet Ausschuss.
Umfang
  1x Lineardirektachse SLD 11 mit fünf Schlitten (x-Achse)
  5x Lineardirektachse LDN (y-Achsen)
Kundennutzen
  Hochkompakte Einheit die in bestehende Kundenlinie integriert wurde
  hohe Traglast der Grundachse sorgt für Exaktheit der Schraubvorgänge
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
STRONG
ACCURACY
Abfuhrseitige Ansicht der auf einem Stahlträger installierten Lineardirektachse SLD.
zweite Seite vorhanden
Hier gehts zur Success Story!
Notes: SCHUNK ID: 1554728

## Slide 6: Kompakter geht es nicht! Schraubmontagezelle mit fünf Schraubeinheiten
Automotive - Montage
Totalansicht der überaus kompakten Schraubmontagezelle mit fünf Schraubeinheiten. Herzstück der Zelle ist die horizontal verlaufende Lineardirektachse SLD mit fünf unabhängig bewegbaren Schlitten.
Auf der horizontal verlaufenden Lineardirektachse SLD ist auf allen fünf Schlitten jeweils eine Universal-Linearachse LDN quer montiert.
Hier gehts zur Success Story!
Notes: SCHUNK ID: 1554728

## Slide 7: Elektrischer 3-Finger Zentrischgreifer mit großem Hub Handling von großen rotationssymmetrischen Bauteilen
Automotive - Montagetechnik
Umfang
  Blechumhausung
  Abstreifer
  zugängliche Schmieradapter
  Passive Andrückeinheit
  Winkelgetriebe
Servoelektrischer Antrieb kundenseitig adaptierbarer Servomotor
Robuste Führung Kugelumlaufführung
Großer Hub / hohe Greifkraft
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
STRONG
Notes: SCHUNK ID: 1562643 / ausschließlich ENTWURF-Status

## Slide 8: 2-Finger Greifer-Schwenkmodule Handhabung von Rotorwellen und Antriebswellen
Automotive - Metallverarbeitung
Funktion und Nutzen Maschinenbeladung einer Drehmaschine: Handhabung von Rotor- und Antriebswelle OP1 + OP2
Umfang - jedes Modul besteht aus:
  1x Schwenkeinheit SRU-plus 50
  1x Schwenkkopf SRH-plus-D 40
  2 x dichter 2-Finger Parallelgreifer DPG-plus 100 (IP67)
  Adapterplatten mit platzsparender interner Luftdurchführung
  8 x Magnetsensoren
Kundenspezifische Aufsatzbacken Gasnitrocarburierte & oxidierte Stahleinsätze
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
WET
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1571789 / 1571786

## Slide 9: 2-Finger Greifer-Schwenkmodule Handhabung von Rotorwellen und Antriebswellen
Automotive - Metallverarbeitung
Die Greifer-Schwenkmodule werden auf einem Portalsystem zwischen Zentrallager und Drehmaschine betrieben  Portalsysteme sind ebenfalls Umfang von SCHUNK Engineering
1x Schwenkeinheit SRU-plus 50
Adapterplatten mit platzsparender interner Luftdurchführung
2 x dichter 2-Finger Parallelgreifer DPG-plus 100 (IP67) mit kundenspezifischen Aufsatzbacken
1x Schwenkkopf SRH-plus-D 40
Notes: SCHUNK ID: 1571789 / 1571786

## Slide 10: 3-Finger Doppelgreifer + Schnellwechselsystem Leichtbauweise mit maximaler Greifkraft
Automotive - Metallverarbeitung
Funktion und Nutzen 3-Finger-Doppelgreifer mit manuellem Schnellwechselsystem am Roboter. Reduzierung des Greifergewichts ermöglicht schwerere Werkstücke am bestehenden Roboter.
Umfang
  2x 3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus 125-2
  Schnellwechselsystem SHS-125
  Leichtbau-Adapterplatte
  Druckerhaltungsventil SDV-P
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit spitzen Einsätzen für höhere Reibung
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1566116

## Slide 11: 3-Finger Doppelgreifer + Schnellwechselsystem Leichtbauweise mit maximaler Greifkraft
Automotive - Metallverarbeitung
2x 3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus 125-2
mit kundenspezifischen Aufsatzbacken: spitze Einsätze für höhere Reibung
ManuelleS Schnellwechselsystem SHS-125
Leichtbau-Adapterplatte
Druckerhaltungsventil SDV-P
Notes: SCHUNK ID: 1566116

## Slide 12: Schwerlast Handling Handling eines ca. 350 kg schweren Motorblocks für LKW
Automotive – Metallverarbeitung
Funktion und Kundennutzen Umsetzen des Guss-Rohteils in die Werkzeugmaschine. Mehrfacher Toleranzausgleich ermöglicht das Spannen auf rohen Spannkonturen mit mehreren Millimeter Bauteiltoleranz.
Umfang
  C-Achse
  x-y-z Ausgleichseinheit
  2-Finger Parallelgreifer
  Schwenkfinger mit Toleranzausgleich
  Adapterplatten und weiteres Zubehör
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1535228

## Slide 13: Schwerlast Handling Handling eines ca. 350 kg schweren Motorblocks für LKW
Automotive – Metallverarbeitung
C-Achse
x-y-z Ausgleichseinheit
2-Finger Parallelgreifer
Schwenkfinger mit Toleranzausgleich
Weiteres:
Adapterplatten
Sensoren, Getriebe
Blasdüsen zur Reinigung der Greiferpins inkl. Verschlauchung
Notes: SCHUNK ID: 1535228

## Slide 14: Mehrachssystem mit Sondergreifeinheit Handling von AGM-Zellen
Applikation mehrere Werkstücke werden vom Band abgeholt, gedreht und mit einem veränderten Stichmaß in unterschiedliche Behälter gesetzt.
Komponenten
  Linearachsen Typ B110-ASS / D240-ZSS / B180-SSS
  3-fach Greifeinheit mit Schwenkmodul Typ SRU 40 und linearer Verstellung
Werkstück Batteriezellenpacks
Lieferumfang kompl. Mehrachssystem mit Sondergreifer, inkl. Servomotoren, verdrahtet und verschlaucht
Automotive – Montagetechnik
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30045320

## Slide 15: Greifeinheit PGN-plus, EGM Vereinzelung und Be- und Entladung von B-Säulen
Automotive - Blechbearbeitung
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Parallelgreifer PGN-plus kundenspezifische Greiferfinger mit integrierter Spreizfunktion
Magnetgreifer EGM schwimmend gelagert für flexible Werkstück Aufnahme
Ausgleicheinheit AGE-U Ausgleichsrichtung X, Y, Z, Winkel
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1347859

## Slide 16: 2-Achs-System mit Großhubgreifer Umsetzen von Motorblöcken
Automotive - Montage
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Linienportal mit Greifeinheit für Pick & Place Aufgabe
Komponenten - Linearachsen Typ G 220-ZSS / G 160-ASH
- Greifeinheit Typ D 145-C-SSS-L/R
(Großhubgreifer bis 200 mm Hub/Backe)
Werkstücke großvolumige mittelschwere Bauteile
Lieferumfang kompl. Achssystem inkl. Getriebe
Notes: SCHUNK ID: 1404609

## Slide 17: Doppelgreifeinheit Umsetzen von Felgen in der Lackiererei
Automotive – Felgen / Räder
Pneumatische Doppelgreifeinheit zur Handhabung von Aluminiumfelgen - radiales Greifen
Großhubgreifer mit Wegmesssystem Werkstücke: 14-24 Zoll
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit integriertem Auffahrschutz
Schonendes Greifen Spanneinsätze aus Kunststoff
Plug and Play mit Busventilinsel und Busverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30089390

## Slide 18: Doppelgreifeinheit Umsetzen von Felgen in der Lackiererei
Automotive – Felgen / Räder
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Pneumatische Doppelgreifeinheit zur Handhabung von Aluminiumfelgen - radiales Greifen
Großhubgreifer mit Wegmesssystem Werkstücke: 14-24 Zoll
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit integriertem Auffahrschutz
Schonendes Greifen Spanneinsätze aus Kunststoff
Plug and Play mit Busventilinsel und Busverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
Notes: SCHUNK ID: 30085645

## Slide 19: Doppelgreifeinheit Umsetzen von Felgen in der Lackiererei
Automotive – Felgen / Räder
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Pneumatische Doppelgreifeinheit zur Handhabung von Aluminiumfelgen - axiales Greifen
Großhubgreifer mit Wegmesssystem Werkstücke: 14-24 Zoll
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit integriertem Auffahrschutz
Schonendes Greifen Spanneinsätze aus Kunststoff
Plug and Play mit Busventilinsel und Busverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
Notes: SCHUNK ID: 30083459

## Slide 20: Greifeinheit für Rohre A-Säule Be-/Entladen von Hydroformpressen
Automotive - Umformtechnik - Hochtemperatur
Komplette Baugruppe mit pneumatischen 2-Finger Parallelgreifern
Hitzeschutz mit Wärmestrahlblech, Wärmeisolation
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit Spanneinsätzen aus Keramik
Schnellwechselsystem mit Medienübertagung
Komplett mit Installation Schläuche und Kabel mit Feuerschutzschlauch ummantelt
Kundenspezifische Schnittstelle für den Anbau an Roboter
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30086493

## Slide 21: Greifeinheit ‘ELG‘ Handling von LKW Bremsscheiben während der Montage
Automotive - Montagetechnik
Schwerlast Greifeinheit LKW Bremsscheiben 80kg
Kundenspezifische Aufsatzbacken formschlüssiges Greifen mitwechselbaren Kunststoffspanneinsätzen
Servoelektrischer Antrieb Kugelumlaufspindel
adaptierbarer Servomotor
Robuste Führung Kugelumlaufführung
Großer Hub/hohe Greifkraft
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1316727

## Slide 22: 4-fach Greifeinheit Be-/Entladen von Motorrad-Kurbelgehäusen
Automotive – Metallverarbeitung
Kundenspezifische Greifeinheit pneumatisch
Formschlüssiges Greifen mit Hintergriff und Verspannen über Pneumatik-zylinder und beweglichem Greifer gegen stationäre Abstützung
Einseitige Stichmaßverstellung für unterschiedliche Abhol-/Abgabepositionen
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Plug and Play mit Ventiltechnik und Elektroverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1427405

## Slide 23: 2-fach Schwenk-Greifeinheit Be-/Entladen von Zylinderköpfen
Automotive – Metallverarbeitung
Kundenspezifische Schwenk-Greifeinheit pneumatisch
kundenspezifische Schnittstelle für den Anbau an Linearportal
2x Greifer PHL-W 63-160-S Abfrage 4 Positionen mit Näherungsschalter M8
4x Schwenkfinger GFS 40-180 mit Klemmung und Abfrage mit Näherungsschalter M8
Werkstückabfrage mit Lichtschranke
Plug and Play mit Ventiltechnik und Elektroverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1427053

## Slide 24: 2-fach Schwenk-Greifeinheit Be-/Entladen von Zylinderköpfen
Automotive – Metallverarbeitung
Kundenspezifische Schwenk-Greifeinheit anbaufertig an Kundenportal
Schwenken mit ERM 160 als C-Achse
Schwenken mit SRU-plus mit externer Klemmung über Ringelement
Greifen an 2x Nullpunktspannbolzen montiert in Werkstück
Plug and Play mit Ventiltechnik und Elektroverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1427056

## Slide 25: Portalhandling Dosieren/Dispensen
Automotive - Dosieranlagen
Stahl-Schweißgestell lackiert
X1-Achse: Linearachse LDN-UL-0200-100 (links, mit 7,5 m Kabel)
X2-Achse: Linearachse LDN-UL-0200-100 (rechts, mit 5 m Kabel)
Y-Achse: Linearachse LDM-EL-0400-100 (mit 10 m Kabel)
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1452210 (SES 415211)

## Slide 26: Gantry-Achssystem Dosieren/Dispensen
Automotive - Dosieranlagen
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Gantry-Achssystem
  Y-Achsen: LDN-UL-200-0300, Nennkraft 200 N
  X-Achse: LDM-EL-0400-2 (Hub 500), Nennkraft 400 N
  Z-Achsen: HSB-Beta-100D-SSS
Kundennutzen Kompakte Bauform, einbaufertiges Sub-System
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1356442 (SES: 399561)

## Slide 27: Portalsystem Dosieren/Dispensen
Automotive - Dosieranlagen
Besonderheit:
Auslegung der Energiekette innerhalb des Einbaurahmens. Nutzung des Primärteils rechts bis zur Endplatte, ohne dass die Energiekette an dem Rahmen anschlägt. Komplett aufgebaut inklusive Brücke, Achsen, Energieketten und Verkabelung.
Portal
X1-Achse: Linearachse LDN-UL-0200, Hub 385 mm
X2-Achse: Linearachse LDN-UL-0200, Hub 385 mm
Y-Achse: Linearachse LDM-EL-0400-2, Hub 354 mm
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30701340 (SES 371064)

## Slide 28: Doppelgreifeinheit Be-/Entladen eines Dreh-/Fräszentrum
Automotive – Felgen / Räder
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Pneumatische Doppel Greifeinheit zur Handhabung von Aluminiumfelgen
Gewichtsoptimierte Ausführung Adapter als Fachwerkkonstruktion
Großhubgreifer Werkstücke: 14-24 Zoll
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit reibwerterhöhenden Spanneinsätzen
Kundenspezifische Schnittstelle für den Anbau an Ihren Roboter
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30035374, 30036488

## Slide 29: Pick and Place Einheit PPU-E Zuführen von Scheiben
Automotive - Kleinteile
Applikation Zuführen und bestücken in einer Montagelinie
Mehrwert Schnelle und präzise Zuführung von verschiedenen Teilen auf engstem Raum
Kundenvorteil Schnell und präzise, kleiner Einbauraum, hohe Verfügbarkeit, langlebig und wartungsarm
Besonderheit Zentralschmierung
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1375286 (SES 398417) // SES 39801

## Slide 30: 2-Achs Lineareinheit Pick and Place von Kleinteilen
Automotive - Montage
Be- und Entladehandling
  X-Achse: Linearachse LDM-ES-0200-0300
  Z-Achse: Linearachse LDH-ES-0050-0100
Kundennutzen
  Hoch dynamisches Pick & Place-System
  Sehr kompakte Bauform, optimiert auf die Einbausituation beim Kunden
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1463553 (SES 416317)

## Slide 31: Konfigurierbare Linearachsen Sub-System für unterschiedliche Applikationen
Automotive - Montage
Projektierung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Grundgestell Stahl-Schweißkonstruktion mit Lochplatte und SCHUNK Modularer Montageautomation (Säulen)
Achsen LDN-EL 0100, LBN-US-0100
Besonderheit Hub und Motoren sind variabel, LDx-Baukasten
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 253125