## Slide 1: SCHUNK Engineering
Solution Book - Metallverarbeitung
Hinweis:
Diese Präsentation enthält vertrauliche Informationen und ist nur zur nicht-öffentlichen Verwendung bei Kunden und Lieferanten freigegeben. Ggf. Rücksprache mit Fachbereich notwendig.
- Diesen Hinweis vor Benutzung entfernen -

## Slide 2: Greifeinheit Handling von Zylinderlaufbuchsen für Schiffsmotoren
Metallverarbeitung
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Funktion Be- und Entladen einer Drehmaschine mit sehr schweren Zylinderlaufbuchsen (350 kg)
Kundennutzen
  Hohe Flexibilität bei großem Bauteilespektrum
  hohe Skalierbarkeit
  Handhabung von schweren Bauteilen >350 kg
  Einfaches & schnelles tauschen von Verschleißteilen
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit wechselbaren Spanneinsätzen
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1579207

## Slide 3: Greifeinheit Handling von Zylinderlaufbuchsen für Schiffsmotoren
Metallverarbeitung
1 x Schwerlast-Schnellwechseladapter SWS-L-510
Adapterplatte
Verteiler
Ventile
Kundenspezifische Aufsatzbacken
mit wechselbaren Spanneinsätzen
2 x Parallelgreifer SPG 100-SDV-P mit Druckerhaltungsventil
Notes: SCHUNK ID: 1579207

## Slide 4: 6-fach Greif-Schwenkeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Metallverarbeitung - Montage / Kleinteile
Funktion Be- und Entladen sowie Crimp-Prozess der Kleinteile. Kundenseitiges Gegenstück zur Zentrierung wird über Schnellwechselsystem gewechselt.
Kundennutzen
  schnelles Umrüsten
  maximale Parallelisierung
  integrierte Mediendurchführung
  hohe Skalierbarkeit
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1502263

## Slide 5: 6-fach Greif-Schwenkeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Metallverarbeitung - Montage / Kleinteile
1 x Schwenkeinheit SRU-plus 50
6 x 2-Finger Parallelgreifer KGG 60-40
Adapterplatten, Sensorverteiler, Ventile, Magnetschalter, Energiekette
6 x Schnellwechselsystem BSWS - kundenseitiges Gegenstück zur Zentrierung nicht dargestellt
Notes: SCHUNK ID: 1502263

## Slide 6: Doppel-Greifeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Funktion Crimpen der gegriffenen Teile mit Gegenstück über Andrückvorrichtung
Kundennutzen
  kompakte Bauform
  Handling hoher Bauteil-Variantenvielfalt
  kurze Rüstzeiten
  kurze Taktzeiten
Anbau an Roboterflansch über Adapterplatte
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Metallverarbeitung - Montage / Kleinteile
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1502264

## Slide 7: Doppel-Greifeinheit Greifen von Kleinteilen / Schüttgut
Metallverarbeitung - Montage / Kleinteile
1 x 3-Finger-Zentrischgreifer PZB-plus 100
5 x Backenschnellwechsel- system BSWS-BM 80
Andrückvorrichtung
Adapter, Magnetschalter, Ventile, Verteiler
1 x Parallelgreifer PGN-plus-P 80
Anbau an Roboterflansch über Adapterplatte
Notes: SCHUNK ID: 1502264

## Slide 8: 3-fach Greifeinheit Greifen von Kleinteilen/Schüttgut
Metallverarbeitung
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Funktion Greifen von drei verschiedenen Metall-Kleinteilen als Schüttgut über kundenseitiges Kamerasystem.
Kundennutzen
  kompakte Mehrfach-Greiferlösung
  Handling hoher Bauteil-Variantenvielfalt
  kurze Rüstzeiten
  kurze Taktzeiten
Anbau an Roboterflansch über Adapterplatte
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1502261

## Slide 9: 3-fach Greifeinheit Greifen von Kleinteilen/Schüttgut
Metallverarbeitung
Exemplarische Darstellung anhand eines Greifers:
dritter Greifer
zweiter Greifer
2-Finger-Parallelgreifer PGL-plus-P 10-AS
Backenschnellwechsel BSWS-BM 64
verschiedene Aufsatzbacken
Magnetschalter
Ventile
Verteiler
Notes: SCHUNK ID: 1502261

## Slide 10: Greifeinheiten an Traverse Handling von 4-Meter-Stahlträgern mit bis zu 500 kg
Metallverarbeitung
Funktion Handling von sehr langen und schweren Bauteilen: Greiferaufbau entlang einer Traverse zur Gewichtsreduzierung
Umfang
  Traversenkonstruktion mit Flanschanschluss für Roboter
  3x verstärkte Sondergreifer für Werkstückgewicht bis 500 kg
  3x Winkelgetriebe für kundenseiteigen Anbau eines Servomotors
  je 3x Aufsatzbacken fest und beweglich
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1472620 (l) /1511530 (r)

## Slide 11: Greifeinheiten an Traverse Handling von 4-Meter-Stahlträgern mit bis zu 500 kg
Metallverarbeitung

## Slide 12: Elektrischer 3-Finger Zentrischgreifer mit großem Hub Handling von großen rotationssymmetrischen Bauteilen
Metallverarbeitung - Werkzeugmaschine
Umfang
  Blechumhausung
  Abstreifer
  zugängliche Schmieradapter
  Passive Andrückeinheit
  Winkelgetriebe
Servoelektrischer Antrieb kundenseitig adaptierbarer Servomotor
Robuste Führung Kugelumlaufführung
Großer Hub / hohe Greifkraft
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
STRONG
Notes: SCHUNK ID: 1562643 / ausschließlich ENTWURF-Status

## Slide 13: 2-Finger Greifer-Schwenkmodule Handhabung von Rotorwellen und Antriebswellen
Metallverarbeitung
Funktion und Nutzen Maschinenbeladung einer Drehmaschine: Handhabung von Rotor- und Antriebswelle OP1 + OP2
Umfang - jedes Modul besteht aus:
  1x Schwenkeinheit SRU-plus 50
  1x Schwenkkopf SRH-plus-D 40
  2 x dichter 2-Finger Parallelgreifer DPG-plus 100 (IP67)
  Adapterplatten mit platzsparender interner Luftdurchführung
  8 x Magnetsensoren
Kundenspezifische Aufsatzbacken Gasnitrocarburierte & oxidierte Stahleinsätze
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
WET
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1571789 / 1571786

## Slide 14: 2-Finger Greifer-Schwenkmodule Handhabung von Rotorwellen und Antriebswellen
Metallverarbeitung
Die Greifer-Schwenkmodule werden auf einem Portalsystem zwischen Zentrallager und Drehmaschine betrieben  Portalsysteme sind ebenfalls Umfang von SCHUNK Engineering
1x Schwenkeinheit SRU-plus 50
Adapterplatten mit platzsparender interner Luftdurchführung
2 x dichter 2-Finger Parallelgreifer DPG-plus 100 (IP67) mit kundenspezifischen Aufsatzbacken
1x Schwenkkopf SRH-plus-D 40
Notes: SCHUNK ID: 1571789 / 1571786

## Slide 15: 3-Finger Doppelgreifer + Schnellwechselsystem Leichtbauweise mit maximaler Greifkraft
Metallverarbeitung
Funktion und Nutzen 3-Finger-Doppelgreifer mit manuellem Schnellwechselsystem am Roboter. Reduzierung des Greifergewichts ermöglicht schwerere Werkstücke am bestehenden Roboter.
Umfang
  2x 3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus 125-2
  Schnellwechselsystem SHS-125
  Leichtbau-Adapterplatte
  Druckerhaltungsventil SDV-P
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit spitzen Einsätzen für höhere Reibung
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1566116

## Slide 16: 3-Finger Doppelgreifer + Schnellwechselsystem Leichtbauweise mit maximaler Greifkraft
Metallverarbeitung
2x 3-Finger-Zentrischgreifer PZN-plus 125-2
mit kundenspezifischen Aufsatzbacken: spitze Einsätze für höhere Reibung
ManuelleS Schnellwechselsystem SHS-125
Leichtbau-Adapterplatte
Druckerhaltungsventil SDV-P
Notes: SCHUNK ID: 1566116

## Slide 17: Schwerlast Handling Handling eines ca. 350 kg schweren Motorblocks für LKW
Metallverarbeitung - Werkzeugmaschine
Funktion und Kundennutzen Umsetzen des Guss-Rohteils in die Werkzeugmaschine. Mehrfacher Toleranzausgleich ermöglicht das Spannen auf rohen Spannkonturen mit mehreren Millimeter Bauteiltoleranz.
Umfang
  C-Achse
  x-y-z Ausgleichseinheit
  2-Finger Parallelgreifer
  Schwenkfinger mit Toleranzausgleich
  Adapterplatten und weiteres Zubehör
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
zweite Seite vorhanden
Notes: SCHUNK ID: 1535228

## Slide 18: Schwerlast Handling Handling eines ca. 350 kg schweren Motorblocks für LKW
Metallverarbeitung - Werkzeugmaschine
C-Achse
x-y-z Ausgleichseinheit
2-Finger Parallelgreifer
Schwenkfinger mit Toleranzausgleich
Weiteres:
Adapterplatten
Sensoren, Getriebe
Blasdüsen zur Reinigung der Greiferpins inkl. Verschlauchung
Notes: SCHUNK ID: 1535228

## Slide 19: Drehdurchführung DDF-060 Be- und Entladung von Blechbearbeitungsmaschinen
Metallverarbeitung - Blechbearbeitung
DDF-060 Drehdurchführung
Pneumatische Durchführung
  1 x Pneumatik G1/4 Zoll 4-10 bar
  1 x Pneumatik G1/8 Zoll 4-10 bar
  1 x Vakuum G1/4 Zoll
Elektrische Durchführung 4 x ASI+/-, AUX+/-, Stecker M12 4-polig
Befestigungsbohrbild nach kundenspezifischen Angaben möglich
kurze Projektdurchlaufzeit Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1401942

## Slide 20: Schnellwechselsystem Be- und Entladung von Blechbearbeitungsmaschinen
Metallverarbeitung - Blechbearbeitung
SWS-060-T Schnellwechselsystem,
Zuladung bis 75 kg, Mxy bis 197 Nm
Durchführung Pneumatik/Vakuum und Elektrik 2 x G18“ Pneumatik/Vakuum
4 Pins für ASi-Bus
Befestigungsbohrbild nach kundenspezifischen Angaben möglich
kurze Projektdurchlaufzeit Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: 1472620 (l) /1511530 (r)

## Slide 21: 3-Finger Zentrischgreifer Handling von Teilen innerhalb der Reinigungsmaschine
Metallverarbeitung - Reinigung
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Dichter 3-Finger Zentrischgreifer Material: Edelstahl und hochseewasserbeständiges Aluminium
Chemisch und thermisch beständige doppelte Abdichtung mit robustem Abstreifer
Anschraubbild Aufsatzbacken analog DPZ-plus 80
Ein Ansprechpartner für den gesamten Aufbau inkl. Konstruktion und Montage
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1336370

## Slide 22: 2-Achs Lineareinheit Umsetzen von Elektronikgehäuse im Folgeverbundwerkzeugen
Metallverarbeitung - Blechbearbeitung
Anwendung Handling für ein Folgeverbundwerkzeug. Gefertigt werden Gehäuse für Autoradios. Im Pressentakt müssen drei Teile zeitgleich gegriffen und in die nächste Werkzeugstufe transportiert werden.
Achsen X-Achse: LDF-UF-1000-1050-1460 Z-Achse: LDT-EL-0600-0100-0460
Lieferumfang Leistungs- und Geberkabel, Kompakt-Ejektor mit Vakuumgreifer, Montagewinkel für Z-Achse, 3x pneumatische Z-Achsen und Energiekette
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
HIGHSPEED
RELIABILITY
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 394057 (SES)

## Slide 23: Greifeinheit PGN-plus, EGM Vereinzelung und Be- und Entladung von B-Säulen
Metallverarbeitung - Blechbearbeitung
Kompetentes Projektierungsteam Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
Parallelgreifer PGN-plus kundenspezifische Greiferfinger mit integrierter Spreizfunktion
Magnetgreifer EGM schwimmend gelagert für flexible Werkstück Aufnahme
Ausgleicheinheit AGE-U Ausgleichsrichtung X, Y, Z, Winkel
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1347859

## Slide 24: Dichter 2-Finger Parallelgreifer Handling von Gehäusen innerhalb der Reinigungsmaschine
Metallverarbeitung - Reinigung
Dichter 2-Finger Parallelgreifer Material, Edelstahl und hochseewasserbeständiges Aluminium
Chemisch und thermisch beständige doppelte Abdichtung mit robustem Abstreifer
Überwachung mit Druckschalter durch mechanisch betätigte Ventile
Ein Ansprechpartner für den gesamten Aufbau inkl. Konstruktion und Montage
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1376342

## Slide 25: Greifeinheit DPG-plus Einsatz in Hochdruck-Wasserstrahlreinigungsanlage
Metallverarbeitung - Reinigungsmaschinen
Dichte Greifer DPG-plus HD mit Viton-Dichtungen und integrierter Sensorik
Spezial Greiferfinger und Abdeckung aus Edelstahl mit Andruckmechanik im Greiferfinger
Einsatz in Hochdruck-reinigungsanlage Wasserstrahldruck 750 bar
Kompetente Projektierungsteams Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
WET
Notes: SCHUNK ID: 1490313

## Slide 26: Großhubgreifer MGHG hitzegeschützt Be-/Entladen von heißen Zahnrädern
Metallverarbeitung – Härten - Hochtemperatur
Handling heißer Werkstücke Werkstücktemperatur >1000° C
Verschiedene Werkstückdurchmesser Greifdurchmesser 200-600 mm
Hohe Greifkraft / schwere Werkstücke Werkstückgewicht 70 kg, formschlüssiges Greifen
Dynamik integriertes Wegmesssystem auch für Servopneumatik
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
STRONG
HOT
RELIABILITY
Notes: SCHUNK ID: 1386683

## Slide 27: Doppelgreifeinheit für Sandkerne Entladen einer Sandkernschießmaschine
Metallverarbeitung - Sandkern - Hochtemperatur
2-fach Greifeinheit als Komplettlösung mit Standardgreifer PGN-plus 50-1
Greifer staubgeschützt Staubschutzvariante SD
Schonendes Greifen mit Gummispanneinsätzen und Druckregler
Integrierte Ausblasfunktion zur Reinigung des Werkzeugs
Plug and Play mit Ventiltechnik und Elektroverteiler komplett verdrahtet und verschlaucht
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
Notes: SCHUNK ID: 1416753

## Slide 28: Greifeinheit SPG 100 mit Hitzeschutz Entnahme von rotglühenden Sägeabschnitte aus Ofen
Metallverarbeitung - Hochtemperatur
Greifeinheit SPG 100 Werkstückgewicht 50 kg, Werkstücktemperatur >1000° C
Hitzeschutz mit Blecheinhausung, Hitzeschild, keramischer Isolierung, Hochtemperatur-Fett, Hochtemperatur-Dichtungen
Optimierte Öffnungs-/Schließzeiten mit Schnellentlüftungsventilen, speziellen Dämpfungselementen
Kundenspezifische Aufsatzbacken Formschluss prismatisch mit Isolierung
kurze Projektdurchlaufzeit Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
STRONG
HOT
RELIABILITY
Notes: SCHUNK ID: 30087158

## Slide 29: Servoel. 3-Finger Zentrischgreifer mit AGE Be-/Entladen von Tellerrädern einer Härtepresse
Metallverarbeitung - Härten - Hochtemperatur
Servoel. 3-Finger Zentrischgreifer mit Getriebe, Kegelräder, Spindel
Hitzeschutz mit Wärmestrahlblech, Wärmeisolation
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit Keramikbeschichtung
X-/Y-Ausgleichseinheit als Toleranzausgleich beim Beladen
Andrückvorrichtung mit „Werkstück vorhanden“-Überwachung
kundenspezifische Schnittstelle für den Anbau an Roboter
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30082733

## Slide 30: Linear-Greifeinheit Entladen von Gehäusen aus einer Druckgussmaschine
Metallverarbeitung - Druckgußmaschinen - Hochtemperatur
Komplette Funktionsbaugruppe durch Kombination von Standardkomponenten
Verfahrachse pneumatisch mit Klemmung
Standard 3-Finger Zentrischgreifer PZ-plus mit Staubabdeckung, Hochtemperatur-Dichtungen, Hochtemperatur-Fett
kundenspezifische Schnittstelle für den Anbau an Ihren Roboter incl. Anbaumöglichkeit für Energieschlauch
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit Krallenspanneinsätzen zum Greifen am Anguss
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30049061

## Slide 31: Schwenk-Greifeinheit Wenden von Zahnrädern während des Härteprozesses
Metallverarbeitung - Härten - Hochtemperatur
Komplette Funktionsbaugruppe durch Kombination von Standardkomponenten
Pneumatische Schwenkeinheit SRM mit Luftdurchführung, Näherungsschalter
2-Finger Parallelgreifer PHL mit Näherungsschalter
Kundenspezifische Aufsatzbacken wechselbare QUENTES Spanneinsätze
Greifkrafterhaltung Druckerhaltungsventil
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 1474362

## Slide 32: Doppelgreifeinheit Be-/Entladen von Ventilen in/aus einer Schweißmaschine
Metallverarbeitung - Schweißen - Hochtemperatur
Doppelgreifeinheit 2x PGN-plus 100 mit Näherungsschalter
Hitzeschutzausführung Hochtemperatur-Dichtungen, Hochtemperatur-Fett, Hitzestrahlbelche, abgeschirmte Sensorik
Hitzebeständige Aufsatzbacken Material: Edelstahl
Elektroverteiler komplette elektrische Installation mit Elektroplan
kundenspezifische Schnittstelle für den Roboteranbau
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
STRONG
HOT
RELIABILITY
Notes: SCHUNK ID: 1400648

## Slide 33: Greifeinheit PGN-plus-P mit Hitzeschutz Handling von Prüflingen
Metallverarbeitung - Umformtechnik - Hochtemperatur
Inklusive Wechselsystem SWA-110-R19VL-PG3 und Ablagemodul
Greifer PGN-plus-P 240-2-AS-SD feste Backe durch Anbindung an einer Grundbacke, Gehäuse bewegt sich
Hitzeschutz Wärmestrahlbleche, Viton-Dichtungen
Aufsatzbacke mit einseitiger Pendelung, verzahnten Hartmetallspanneinsätzen
Komplette Projektabwicklung Auslegung, Konstruktion und Montage durch SCHUNK
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
STRONG
HOT
RELIABILITY
Notes: SCHUNK ID: 1423242, 1423244

## Slide 34: Greifeinheit für Rohre A-Säule Be-/Entladen von Hydroformpressen
Metallverarbeitung - Umformtechnik - Hochtemperatur
Komplette Baugruppe mit pneumatischen 2-Finger Parallelgreifern
Hitzeschutz mit Wärmestrahlblech, Wärmeisolation
Kundenspezifische Aufsatzbacken mit Spanneinsätzen aus Keramik
Schnellwechselsystem mit Medienübertagung
Komplett mit Installation Schläuche und Kabel mit Feuerschutzschlauch ummantelt
kundenspezifische Schnittstelle für den Anbau an Roboter
TYPICAL PRODUCTS
TYPICAL PROCESS
REQUIREMENTS
RELIABILITY
STRONG
ACCURACY
Notes: SCHUNK ID: 30086493