## Slide 1: Produktpräsentation AGM
Version deutsch
10.12.2025

## Slide 2: AGM-Z Toleranzen beherrschen und Zuverlässigkeit steigern
Modulare Ausgleichseinheiten AGM
AGM-Z 031
AGM-Z 040
AGM-Z 050
AGM-Z 063
AGM-Z 080
AGM-Z 100
AGM-Z 125
AGM-Z 160
AGM-Z 160L
AGM-Z 200
Notes: Folie fertig

## Slide 3: AGM Produktfamilie
Großer Traglastbereich
Mit den AGM-Einheiten werden Lasten von wenigen Gramm bis über 500 kg gehandelt
Keine Kompromisse bei der Störkontur
Die AGM-Produktfamilie bietet mit 23 Baugrößen immer die passende Einheit für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Einfache Montage
Die integrierte, durchgängige ISO-Schnittstelle roboter- und werkzeugseitig von ISO 31,5 bis ISO 200 macht eine direkte Montage an den Roboter möglich
Immer das richtige Ausgleichsverhalten
Das durchgängige Portfolio ermöglicht den Ausgleich in XY, Z, W, XYZ und WZ
Modulare Ausgleichseinheiten AGM

## Slide 4: AGM-Z Technische Daten
Baugröße | Empfohlenes Handlinggewicht vertikal | Empfohlenes Handlinggewicht horizontal | Ausgleichsweg in Z | Eigenmasse | Abfrage vorbereitet | Standard Adapterplatten | Baukasten WZ | Baukasten XYZ
 | [kg] | [kg] | [mm] | [kg] |  |  |  | 
AGM-Z 031 | 4 | 4 | 4 | 0,5 | induktiv oder magnetisch |  |  | 
AGM-Z 040 | 8 | 5,7 | 4 | 0,7 |  |  |  | 
AGM-Z 050 | 12 | 12 | 6 | 1,0 |  |  |  | 
AGM-Z 063 | 24 | 18 | 8 | 1,9 |  |  |  | 
AGM-Z 080 | 45 | 32,5 | 10 | 3,6 |  |  |  | 
AGM-Z 100 | 85 | 74 | 15 | 6,0 |  |  |  | 
AGM-Z 125 | 135 | 107 | 15 | 9,7 |  |  |  | 
AGM-Z 160 | 230 | 150 | 15 | 19,3 |  |  |  | 
AGM-Z 160L | 290 | 230 | 20 | 25,2 |  |  |  | 
AGM-Z 200 | 500* | 360* | 20* | 37,8* |  |  |  | 
Modulare Ausgleichseinheiten AGM
* Technische Daten unter Vorbehalt

## Slide 5: AGM-XY Toleranzen beherrschen und Zuverlässigkeit steigern
Modulare Ausgleichseinheiten AGM
AGM-XY 031
AGM-XY 040
AGM-XY 050
AGM-XY 063
AGM-XY 080
AGM-XY 100
AGM-XY 125
AGM-XY 160
AGM-XY 160L
AGM-XY 200

## Slide 6: AGM-XY Technische Daten
Baugröße | Empfohlenes Handlinggewicht vertikal | Empfohlenes Handlinggewicht horizontal | Ausgleichsweg in XY | Eigenmasse | Abfrage vorbereitet | Ausgleichsweg anpassbar | Standard Adapterplatten | Gewichts-kompensation nachrüstbar | Baukasten XYZ
 | [kg] | [kg] | [mm] | [kg] |  |  |  |  | 
AGM-XY 031 | 4,7 | 2,4 | ± 2 | 0,5 | induktiv oder magnetisch | Abfrage vorbereitet über Hubbegrenzung |  | über Feder- oder Luftpatrone | 
AGM-XY 040 | 9,5 | 5,7 | ± 3 | 0,8 |  |  |  |  | 
AGM-XY 050 | 18 | 9 | ± 4 | 1 |  |  |  |  | 
AGM-XY 063 | 32,5 | 17 | ± 5 | 2 |  |  |  |  | 
AGM-XY 080 | 68 | 25 | ± 7 | 3,6 |  |  |  |  | 
AGM-XY 100 | 130 | 60 | ± 9 | 5,8 |  |  |  |  | 
AGM-XY 125 | 190 | 90 | ± 10 | 10,9 |  |  |  |  | 
AGM-XY 160 | 250 | 130 | ± 12 | 21,8 |  |  |  |  | 
AGM-XY 160L | 350 | 180 | ± 15 | 31,7 |  |  |  |  | 
AGM-XY 200 | 520* | 350* | ± 15* | 41,8* |  |  |  |  | 
Modulare Ausgleichseinheiten AGM
* Technische Daten unter Vorbehalt

## Slide 7: AGM-W Toleranzen beherrschen und Zuverlässigkeit steigern
AGM-W 050
AGM-W 063
AGM-W 080
Modulare Ausgleichseinheiten AGM
Baugröße | Empfohlenes Handlinggewicht vertikal | Empfohlenes Handlinggewicht horizontal | Ausgleichsweg Winkel | Eigenmasse | Abfrage vorbereitet | Standard Adapterplatten | Gewichts-kompensation integriert | Baukasten WZ
 | [kg] | [kg] | [°] | [kg] |  |  |  | 
AGM-W 050 | 8 | 5,5 | ± 5 | 1,2 | magnetisch und induktiv |  | über Steuerkolben | 
AGM-W 063 | 16 | 11 | ± 5 | 1,9 |  |  |  | 
AGM-W 080 | 32 | 22 | ± 5 | 3,2 |  |  |  | 
Notes: Folie fertig

## Slide 8: AGM Kombinationsmöglichkeiten dank modularer Baureihen
AGM-Z
AGM-XY
=
+
AGM-XYZ
AGM-Z
AGM-W
=
+
AGM-WZ
Vorteile:
Geringere Aufbauhöhe
Geringere Eigenmasse im Vergleich zur Kombination bestehend aus Einzelkomponenten
Modulare Ausgleichseinheiten AGM

## Slide 9: AGM Bietet mehr…
Umfangreichstes Sensorangebot Zahlreiche magnetische und induktive Abfragemöglichkeiten für alle Baugrößen verfügbar
Standardisierte Adapterplatten zusätzlich zur integrierten ISO-Schnittstelle sind je Baugröße eine Adapterplatten auf die nächstkleinere und die nächstgrößere
ISO-Schnittstelle verfügbar
Effektive Gewichtskompensation in horizontalen Anwendungen durch patentierte Feder- und Luftpatronen bei AGM-XY und AGM-XYZ
Modulare Ausgleichseinheiten AGM